Техническое задание

на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования (МО)

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения |
| 1.1 | Общие требования | Техническое обслуживание и ремонт изделий медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Перечень МО, подлежащих комплексному техническому обслуживанию (приложение №1 к тех.заданию). |
| 2. | Техническое обслуживание |
| 2.1 | Характеристики работ |
| 2.1.1 | Тип работ | Обязательные |
| 2.1.2 | Периодичность | Один раз в месяц |
| 2.1.3 | Описание | Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие. Техническое обслуживание производится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г. Техническое обслуживание включает в себя: - систематический технический осмотр МО (визуальный осмотр МО, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей); - периодическое техническое обслуживание МО (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий); - контроль технического состояния МО (проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкости фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности; инструментальный контроль основных технических характеристик; иные, указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий). |
| 2.1.4 | Исполнитель обязан | - Оформлять дефектные ведомости на списание медицинской техники, вышедшей из строя, выработавшей свой технический ресурс и не подлежащей восстановлению. - Письменно извещать руководство учреждения о нарушениях правил техники безопасности и эксплуатации медицинской техники, взятой на техническое обслуживание. - Осуществлять консультации по вопросам замены устаревшей или выработавшей свой технический ресурс, а также пришедшей в негодность медицинской техники. 5.2. Оказываемые исполнителем работ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р57501- 2017 |
| Ремонт МО |
| 3.1 | Характеристики |
| 3.1.1 | Тип работ | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при выполнении работ по техническому обслуживанию МО. |
| 3.1.2 | Срок начала выполнения работ | Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования: в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте. |
| 3.1.3 | Срок выполнения работ | при наличии запасных частей на складе Исполнителя - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента диагностики неисправности; при отсутствии запасных частей – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления на склад Исполнителя. Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. |
| 3.1.4 | Описание работ | - текущий ремонт МО (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации) Текущий мелкий ремонт (1 и 2 группа) включает следующие работы: ремонт клапанов, отсосов, замена уплотнительных колец и др. мелких расходный элементов; чистка всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению; замена сопел, продувка систем; сушка изделий, устранение люфтов, необходимая регулировка/колибровка/настройка изделия. Ремонт 3 группы включает в себя следующие виды работ: полный или частичный демонтаж изделия; замена отдельных узлов; монтаж восстановленного изделия; восстановление работоспособности изделия после неквалифицированного ремонта, находящегося в разукомплектованном состоянии или наличия механических повреждений; проверка и настройка изделия е использованием дополнительного оборудования всех настраиваемых параметров изделия в целом. Работы по техническому обслуживанию оборудования оказываются Исполнителем исключительно в отношении технически исправного, работоспособного медицинского оборудования. Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание предполагает работы по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей. Запасные части приобретаются отдельно за счет Заказчика по предварительному согласованию. Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание не предполагает: - стоимость запасных частей к медицинскому оборудованию, подлежащих замене и/или рекомендуемых Исполнителем к замене по итогам регламентного планового профилактического технического обслуживания медицинского оборудования; - обслуживание идущих в комплекте с медицинским оборудованием товаров, не поименованных в вышеприведенных таблице; - поставку расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию; Исполнитель по отдельной заявке проводит освидетельствование медицинской техники, не включённой в перечень обслуживаемого оборудования, с предоставлением заключения о техническом состоянии и дефектного акта. Исполнитель по отдельной заявке осуществляет ввод в эксплуатацию оборудования, не включённого в перечень. Исполнитель по отдельной заявке Заказчика и за отдельную плату осуществляет: ремонт 3 группы (включая замену запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию). |
| 4. | Требования к организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинскойого оборудования (МО) |
| 4.1 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. |
| 4.2 | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |
| 4.3 | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |
| 5. | Гарантийные обязательства |
| 5.1 | Гарантийный срок качества на выполненные работы по ремонту | Не менее 3-х месяцев |
| 5.2 | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по контракту запасные части | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| 6. | Место выполнения работ |
| 6.1 | 443041, г. Самара, ул. Агибалова,12 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр 1,2 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 443041, г. Самара, Комсомольская площадь,1 443048, Самарская область, Красноглинский район, п. Красная Глинка, б/н 446026, г. Сызрань, ул. Октябрьская,3 445240, г. Октябрьск, ул. Гоголя. 25 446433, г. Кинель, ул. Советская,11 |

Приложение №1

Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Завод.номер | Инвентарн. номер | Отделение | Подразделение | Адрес | Начальная (максимальная) цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "J.Morita"-Цифровой панорамный рентгеновский аппарат | J.Morita | V 8205 | 7456147 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3967,8 |
| 2 | 3 D Cканер D500 ссистемой Dental System Premium (Summer Campaign) | 3 D Cканер D500 | D500-G1234252B | 7456148 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8169,84 |
| 3 | ALOKA SSD-500 переностной УЗ диагностический скане | Aloka SSD-500 | М 10539 | 7452697 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8169,84 |
| 4 | Aspi-Jet 6 мобильная аспирационная система "Cattani" (Италия) | Aspi-Jet 6 | SN 165483 | 37 205 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 5 | EImi Шейкер S-3.02 | S-3.02 |  | 7451638 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 5107,68 |
| 6 | REF Сенсор 32 Бита размер 1(41х23 мм) | REF Сенсор 32 Бита | б/н | 7456149 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3050,16 |
| 7 | VECTOR PARO ультразвуковой парадонтологический центр, Durr Dental. 2031-50 | VECTOR PARO | F 317052028 | 7456150 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 8 | VECTOR PARO ультразвуковой парадонтологический центр, Durr Dental. 2031-50 | VECTOR PARO | F 317052024 | 7456151 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3060,6 |
| 9 | Автоклав 3870 EA | 3870 EA | 1007618 | 7456152 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3065,88 |
| 10 | Автоклав "Elara 11" | Elara 11 | 1001497 | 7456153 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3065,88 |
| 11 | Автоклав для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL | DAC UNIVERSAL | 222869 | 7456160 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3065,88 |
| 12 | Автоклав для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL | DAC UNIVERSAL | 222861 | 7456159 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3065,88 |
| 13 | Автомат фиксации и окраски мазков в исполнении : АФОМК-16-25-ПРО | АФОМК-16-25-ПРО | 510018 | 7456468 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1690,8 |
| 14 | Автомат фиксации и окраски мазков крови в исполнении АФОМК8-В-01 с вертикальным расположением стекол | АФОМК8-В-01 | 400123 | 7455578 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 15 | Автоматический автоклав 3870 ЕА. Объем стерилизационной камеры 85 л Tuttnauer Company Ltd | Tuttnauer Company Ltd | 13080283 | 7456162 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3065,88 |
| 16 | Автоматический автоклав 3870 ЕА Tuttnauer | 3870 ЕА Tuttnauer | 13021953 | 7456163 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3065,88 |
| 17 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | URiSCAN PRO | UB 11003011 | 22929 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 18 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | URiSCAN PRO | UB 50904552 | 22638 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 19 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | URiSCAN PRO | UB31204125 | 17015 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1345,2 |
| 20 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO UB-50904528 | URiSCAN PRO | UB-50904528 | 22 639 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1345,2 |
| 21 | Автоматическое промывочное устройство для планшетов STAT FAX 2600 | STAT FAX 2600 | 2600-8481 | 7455168 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1690,8 |
| 22 | Автономная мобильная аспирационная система Aspi-get | Aspi-get | АА 367949 | 7456164 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 23 | Авторефрактометр R-F 10 m Canon | R-F 10 m Canon | 300809 | 7455009 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1595,52 |
| 24 | Авторефрактометр R-F-10 m. производитель" Canon" Япония | R-F 10 m Canon | 944200 | 7454070 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1595,52 |
| 25 | Аквадистиллятор АЭ-10 | АЭ-10 | 721 | 7456166 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 6018 |
| 26 | Аквадистиллятор АЭ-10 МО | АЭ-10 МО | 217 | 7456167 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6018 |
| 27 | Аквадистиллятор "Aquadist",4л. | Aquadist | с.н.EIC | 36 841 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 6018 |
| 28 | Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО | АЭ-10 | 1687 | 7454267 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 6018 |
| 29 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4 | ДЭ-4 | 110800812 | 36235 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 6018 |
| 30 | Аквадистилятор электрический | АЭ-25 | 497 | 7452309 | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6018 |
| 31 | Аквадистилятор электрический | АЭ-25 | 500 | 7452310 | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6018 |
| 32 | Аквадистилятор электрический | АЭ-25 | 498 | 7452311 | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6018 |
| 33 | Анализатор автом. гематологический ВС3000 | ВС-3000 | RJ9C104769 | 7455019 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1345,2 |
| 34 | Анализатор автоматический гематологический Micros 60, мод. ОТ 18 | АВХ Micros 60 ОТ 18 | 906ОТ87616 | 7454273 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 35 | Анализатор биохимический Stat Fax 1904+ Рус | Stat Fax 1904+ Рус | 1939-4467 | 7455236 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 36 | Анализатор биохимический автом. BS-120 | BS-120 | WK02101125 | 7455020 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1345,2 |
| 37 | Анализатор биохимический автоматический Mindray BS-200Е | BS-200Е |  | 7455912/з | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1690,8 |
| 38 | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | Medonic М20 | 22685 | 7455250 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1345,2 |
| 39 | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | Medonic, модель М20 | 22646 | 7455249 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 40 | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | Medonic, модель М20 | 22292 | 7455235 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 41 | Анализатор гематологический автоматический | Medonic, модель М20 | 22611 | 7455915/з | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 42 | Анализатор гематологический вариант исполнения ВС-3600+ сПроизводства "Шэнчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс КР.ЛТД.", КНР" | ВС-3600+ | ТВ-83001994 | 7456028 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1345,2 |
| 43 | Анализатор для химико- токсикологических исследований IK | IK 200609 | 1984 | 7455806 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1345,2 |
| 44 | Анализатор для химико- токсикологических исследований IK № 1980 | IK 200609 | 1980 | 7455807 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 45 | Анализатор для химико- токсикологических исследований IK № 2001 | IK 200609 | 2001 | 7455805 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1345,2 |
| 46 | Анализатор иммунологический " Multiskan FC " с принадлежностями | Multiskan FC | 357- 911577 | 7455875 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 47 | Анализатор лабораторный в комплекте : cobas e- rask | 66Y0-10 | 7456602 | 31.07.2020 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1690,8 |
| 48 | Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiCKAН-БК | URiCKAН-БК | 115-2-0044 | 22 030 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 49 | Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiCKAН-БК | URiCKAН-БК | 115-2-0045 | 22029 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 50 | Анализатор мочи на тест-полосках URiCKAH-про | URiCKAH-про | РАМ СХПА 1-218-2.0.1-0058 | 7456039 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 51 | Анализатор электролитов крови АЭК-01 (К, Na, Cl, Ca, pH) | АЭК-01 | 912385 | 7455255 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 52 | Апекслокатор OBK 3.0 Авекс | OBK 3.0 Авекс | с.н.206049 | 36 835 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 53 | Апекс-локатор Propex | Propex | 201701829 | 7456168 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 54 | Апекс-локатор АВЕКС Аверон | АВЕКС Аверон | зн 708038 | 37 367 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 55 | Апекслокатор ЭНДОЭСТ Апекс |  | зав№06735 | 37 330 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 56 | Аппарат МИЛТА-Ф-8-01 (7-9Вт) | Милта Ф-8-01 | КП-21561 | 12340 | ФТО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2064,72 |
| 57 | Аппарат " Алмаг-02" | Алмаг-02 | 8751 | 38570 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2064,72 |
| 58 | Аппарат " Алмаг-02"вариант поставки№2 | Алмаг-02 | 7665 | 13631 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 59 | Аппарат " Амплипульс-5" | Амплипульс-5 | 302 | 7451370 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 60 | Аппарат " Амплипульс-5", инв.№7450798 | Амплипульс-5 | 8073 | 7450798 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 61 | Аппарат "Алмаг-02" | Алмаг-02 | 8776 | 38570 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 62 | Аппарат "Амплипульс-4" | Амплипульс-4" | 8474 | 38560 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 63 | Аппарат "Амплипульс-5" | Амплипульс-5 | 4730 | 38561 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 64 | Аппарат "Инфита" | Инфита | 6262 | 7451823 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2064,72 |
| 65 | Аппарат "Искра" | Искра-1 | 1572 | 38562 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 66 | Аппарат "Искра-1" | Искра-1 | 2 | 14852 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 67 | Аппарат "Искра-1" | Искра-1 | 66 | 7453713 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 68 | Аппарат "КВЧ-НД" 3-х частотный | КВЧ-НД | 001120421 | 7456527 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 681 |
| 69 | Аппарат "Луч" | Луч-2 | 100135 | 38564 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 70 | Аппарат "Милта-Ф-8-01"(7-9ВТ) с дополнительным терминалом ДТ-2 | Милта Ф-8-01 | КП-22018 | 15112 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2064,72 |
| 71 | Аппарат "Милта-Ф-8-01(7-9Вт)" | Милта-Ф-8-01 | 22020 | 15113 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 72 | аппарат "Миоритм-040" в комплекте тряпочные электроды | Миоритм-040 |  | 24896 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1981,32 |
| 73 | Аппарат "Мустанг016" для лазеротерапии, инв.№7454082 | Мустанг 016 | 003F0708 | 7454082 | ФТО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2064,72 |
| 74 | аппарат "Поток-1" № 126230 | Поток-1 | 126230 | 24240 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 75 | Аппарат "Поток-1", № 31559 | Поток-1 | 31559 | 38569 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 76 | аппарат "Поток-1"+комплект углетканных электродов | Поток-1 | 9503386 | 24897 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 77 | Аппарат "УЗТ" | УЗТ-3,05У | 4545 | 38572 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 78 | Аппарат Strong 210 c педалью в сумке | Strong 210 | косметология | 37 309 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3803,16 |
| 79 | Аппарат Алимп1 | Алимп-1 | б/н | 30702 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 80 | Аппарат Амплипульс-5 | Амплипульс-5 | 14095 | 12372 | ФТО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1996,92 |
| 81 | Аппарат АФЛ, инв.№7451220 | АФЛ | 58 | 7451220 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 82 | Аппарат гальванотерапии Поток-1 | Поток-1 | 107666 | 133 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 83 | Аппарат д. местной дарсонвализации Искра-1 | Искра-1 | 503 | 7455030 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 84 | Аппарат д. УВЧ-терапии "УВЧ-30" | УВЧ-30 | 2913 | 38574 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 85 | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 16838 | Поток-1 | 16838 | 38578 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 86 | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 16840 | Поток-1 | 16840 | 38579 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 87 | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 49270 | Поток-1 | 49270 | 38580 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 88 | Аппарат д.низкочастотн.терапии"Амплипульс-5 | Амплипульс-5 | 5786 | 38585 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 89 | Аппарат д.низкочастотной терапии "ДД-5А" | ДД-5А | 6295 | 38586 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 90 | Аппарат д.низкочастотной терапии "Инфита" | Инфита | 5702 | 38587 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 91 | Аппарат д.низкочастотной терапии"ДД-5А" | ДД-5А | б/н | 38588 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 92 | Аппарат д.сверт. инкотив. |  | 6002473-65 | 38666 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1991,76 |
| 93 | Аппарат д.ультразвуковой терапии"УЗТ-1,01Ф",№2521 | УЗТ-1.01Ф | 2521 | 38589 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 94 | Аппарат д.ультразвуковой терапии"УЗТ-3,05У" | УЗТ-1,01Ф | 160 | 38590 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 95 | Аппарат двигательный для продолжительной пассивной мобилизации суставов ARTROMOT | ARTROMOT-К-1 | 6783 | 7454292 | травматологическое отд | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 96 | Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 по ТУ ИТКГ.941722.001ТУ производство АО "Орион Медик", Россия | АГОТ-1 | АР22084 | 7456520 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1690,8 |
| 97 | Аппарат для депофореза EndoEst 01(со встроенным апекслокатором) | EndoEst 01 | заводск. №SN0229 | 36 802 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3026,16 |
| 98 | Аппарат для ДМВ терапии "Солнышко"(с индикатором) | СОЛНЫШКО | 700024 | 7453658 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 99 | Аппарат для изготовления капп и слепочных ложек вакуумный Easy-Vac | Easy-Vac | EV205097 | 7456169 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1951,08 |
| 100 | Аппарат для имплантологии Implantmed SI-923 | Implantmed SI-923 | SN 003813 | 7456170 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3803,16 |
| 101 | Аппарат для ингаляционного наркоза типа "Полинаркон-12" с аппаратом приставкой для искуственной вент | Полинаркон-12 | № | 26710 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 102 | Аппарат для интенсивной терапии и реанимации- HAMILTON C-2 | Hamilton C-2 | 160002 | 7454778 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 103 | Аппарат для интенсивной терапии и реанимации- HAMILTON C-2 | Hamilton C-2 | 160001 | 7454777 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 9960,24 |
| 104 | Аппарат для обрезания гуттаперчи |  | б\н | 37 323 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2439,12 |
| 105 | Аппарат для пломбирования корневых каналов |  | 1212017-00-006 | 7456171 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2502,72 |
| 106 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации кисти, включая большой палец ARTROMOT F | ARTROMOT F | 172 | 7454293 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 107 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава ARTROMOT S3 | ARTROMOT S3 | 7964 | 7454308 | травматологическое отд | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 108 | Аппарат для СМВ-терапии "ЛУЧ-4" | Луч-4 | 20030 | 7453696 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 109 | Аппарат для смешивания слепочных масс Pentamix3 | Pentamix3 |  | 7456172 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 19082,28 |
| 110 | Аппарат для смешивания слепочных масс Pentamix3 | Pentamix3 |  | 7456173 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 19082,28 |
| 111 | Аппарат для ультразвуковой терапии "УЗТ-1.01" | УЗТ-1.01 | 32 | 7451566 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 112 | Аппарат для ультразвуковой терапии "УЗТ-1.01Ф1 | УЗТ-1,01Ф1 | 355 | 7453991 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 113 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.01Ф | УЗТ-1,01Ф | 333 | 7455032 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 114 | Аппарат для фототерапии АФС | АФС | 17218 | 7456174 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2633,16 |
| 115 | Аппарат для фототерапии светодиодный АФС | АФС | 18123 | 7456175 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2634,12 |
| 116 | Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO | Surgic PRO | 5310653 | 7456176 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 117 | Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO OPT | Surgic PRO OPT | 05Z14568 | 7456177 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 118 | Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии SWISS DOLORCLAST(EMS Electro Medical Systems S.А.) | SWISS DOLORCLAST | DA00986 | 7455229 | травматологическое отд | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 119 | Аппарат дозированного вытяжения позвоночника "Ормед-профессионал" | ОРМЕД-3М | 304002 | 7453815 | неврологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 3232,68 |
| 120 | Аппарат ИВЛ Фаза 5-01 (без наркозной приставки) | Фаза 5-01 | 106 | 7453786 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 9960,24 |
| 121 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИВЛ-ВЧ\100 ЗисЛайн | АВ 08044 | 7453955 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 122 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИВЛ-ВЧ\100 ЗисЛайн | АВ 08062 | 7453956 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 123 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИВЛ-ВЧ\100 ЗисЛайн | АВ 08065 | 7453957 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 124 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИВЛ-ВЧ\100 ЗисЛайн | АВ 08068 | 7453958 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 125 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИВЛ-ВЧ\100 ЗисЛайн | АВ 08054 | 7453959 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 126 | Аппарат искусственной вентиляции легких RAPHAEL | RAPHAEL (Hamelton Medical) | 157110/8019 | 7453667 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 9960,24 |
| 127 | Аппарат искусственной вентиляции легких RAPHAEL | RAPHAEL | 6742/4574 | 7453524 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 128 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0479 | 7456677 | 31.12.2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12519,48 |
| 129 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0480 | 7456678 | 31.12.2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12519,48 |
| 130 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0481 | 7456679 | 31.12.2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12519,48 |
| 131 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0482 | 7456680 | 31.12.2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12519,48 |
| 132 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0483 | 7456691 | 31.12.2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12519,48 |
| 133 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0484 | 7456707 | 31.12.2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12519,48 |
| 134 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | NPB-760 | 3501140177 | 7455585 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 135 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | NPB-760 | 3501140178 | 7455586 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 136 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | NPB-760 | 3501140229 | 7455587 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 137 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | NPB-760 | 3501140241 | 7455588 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 138 | Аппарат лазерной терапии "ЛАСТ-01", инв.№7453520 | ЛАСТ-01 | 293 | 7453520 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2877,12 |
| 139 | Аппарат лазерный "Матрикс-влок" | Матрикс-ВЛОК | 110004 | 23015 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 140 | Аппарат лазерный "Мустанг-2000" 4-х канальный2007г | Мустанг-024-БИО" | 701068 | 7453646 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2064,72 |
| 141 | Аппарат лазерный МАТРИКС-ВЛОК | Матрикс-ВЛОК | 1 | 430883 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2064,72 |
| 142 | Аппарат лазерный МАТРИКС-ВЛОК | Матрикс-ВЛОК | VB 0511 | 29 905 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 143 | Аппарат лазерный МАТРИКС-ВЛОК | Матрикс-ВЛОК | VB 0529 | 29 907 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 144 | Аппарат лазерный медицинский мод. Elite MPX, производства фирмы Cynosure (США) | Elite MPX, фирмы Cynosure (США) | ELNG0482 | 7455257 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3943,92 |
| 145 | Аппарат лазерный медицинский мод. Smartlipo MPX, производства фирмы Cynosure (США), серия № RN4B0501 | Smartlipo MPX, производства фирмы Cynosure (США) | RN4B0501 | 7455295 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3943,92 |
| 146 | Аппарат лазерный терапевтич."УЗОР-А-2К/2", инв.№7453655 | УЗОР-А-2К\2 | 1143 | 7453655 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 147 | Аппарат лазерный терапевтический ЛСТ-01 "Оптодан" | ЛСТ-01 "Оптодан" | б\н | 36 965 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3112,8 |
| 148 | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программир | ЛАХТА-МИЛОН, модель 970-25 | 643412 | 7454893 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 149 | Аппарат локальной магнитотерапии АМТ-02 "Магнитер" | АМТ-02 "Магнитер" | 850 | 24 900 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 150 | аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтич. с фоторегистратором и 8-ю частями повторения импульсн. "Милта-Ф-8-01" | Милта Ф-8-01 | КП-24623 | 26831 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2064,72 |
| 151 | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический | Милта-Ф-8-01 | 26181 | 7456463 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2064,72 |
| 152 | Аппарат магнито-инфракрасно-лазерн."Милта-01 | Милта-01 | 2073 | 38591 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 153 | Аппарат магнито-инфракрасно-лазерн."Милта-01 | Милта-01 | 2074 | 38592 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 154 | аппарат магнито-лазерной терапии "МИЛТА-Ф-8-01",7-9ВТ | МИЛТА_Ф-8-01 | КП-23900 | 24898 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 155 | аппарат магнито-лазерной терапии Милта Ф-8-01, 5-6 ВТ | Милта-Ф-8-01 | КП-21989 | 24239 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 156 | Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ - 02 (варинт поставки № 2) | АЛМАГ - 02 | 00025.16 | 7455931 | ФТО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2064,72 |
| 157 | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" | Алмаг-01 | 80482 | 38593 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 158 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный | АЛМАГ-01" | 85461 | 42207 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2064,72 |
| 159 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный | АЛМАГ-01" | 85449 | 42206 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 160 | аппарат магнитотерапевтический Диамаг (Алмаг-03) | Алмаг-03 | 9000 | 27922 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 161 | Аппарат магнитотерапевтический импульсный Алимп-1 | Алимп-1 | 11332 | 36332 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 162 | Аппарат магнитотерапевтический импульсный Алимп-1 | Алимп-1 | 121223 | 36320 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 163 | Аппарат магнитотерапевтический Полимаг 02 | Полимаг 02 | 94 | 7456102 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 164 | Аппарат магнитотерапевтический Полимаг 02 | Полимаг 02 | 639 | 7455922 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 165 | Аппарат магнитотерапии "Алмаг-01" | Алмаг-01 | 67 085 | 24 237 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 166 | Аппарат медицинский ульразвуковой диагностический MicroMaxx | MicroMaxx | 03D2WN | 7454311 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 10269,12 |
| 167 | Аппарат медицинский хирургический моторный с принадлежностями NOUVAG | NOUVAG | 1985V1407R | 7455393 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 168 | Аппарат Миоритм 040 (4-х канальный) | Миоритм 040 | 3196 | 36965 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1981,32 |
| 169 | Аппарат Миоритм 040МК4 (4-х канальный) | Миоритм 040МК | 152 | 17465 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1981,32 |
| 170 | Аппарат Миоритм-040 (4-х канальный) | Миоритм 040 | 3202 | 37240 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1981,32 |
| 171 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO с принадлежностями, вариант исполнения : WATO ЕХ-35 | WATO ЕХ-35 |  | 7456037 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 172 | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo c принадлежностями | мод. Saturn EVO Standart | 12-06581 | 7453936 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 173 | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo с принадлежностями | мод. Saturn EVO Standart | 08-12538 | 7453937 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 174 | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo с принадлежностями | мод. Saturn EVO Standart | 08-13784 | 7453938 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 175 | Аппарат наркозно-дыхательный,модель Saturn Evo с принадлежностями | мод. Saturn EVO Standart | 08-13793 | 7453940 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 176 | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями (вар. исп.1) в комплекте с Монитором пациентаанестезиологическим Vamos с принадлежностями | FabiusPlus | ASMH-0132 | 7456508 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12463,32 |
| 177 | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями (вар. исп.1) в комплекте с Монитором пациентаанестезиологическим Vamos с принадлежностями | FabiusPlus | ASMH-0133 | 7456509 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 12463,32 |
| 178 | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5Бр" зав №515 | Амплипульс-5Бр | 515 | 42208 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 179 | Аппарат низкочастотный | Амплипульс-5 Бр | 615 | 18227 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 180 | Аппарат низкочастотный физиотерапии "Амплипульс-5Бр" | Амплипульс-5 Бр | 627 | 18227 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 181 | Аппарат низкочастотный физиотерапии "Амплипульс-5Бр" | Амплипульс-5 Бр | 672 | 24238 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 182 | Аппарат пароструйный "VAP 6" | VAP 6 | 93 | 7456178 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 183 | Аппарат пескоструйный Бейсик Классик | Бейсик Классик | В1174061 | 7456179 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 184 | Аппарат плазмафереза "Автоферез-С" | Автоферез | D0901C0410 | 7455653/3 | Гравитационной хирургии крови | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3943,92 |
| 185 | Аппарат Полюс 101 | Полюс 101 | 10773 | 26327 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 186 | Аппарат поток | Поток-1 | 58810 | 157 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 187 | Аппарат поток | Поток-1 | 107489 | 157 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 188 | Аппарат Поток-1 | Поток-1 | 115402 | 10619 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 189 | Аппарат радиохирургический radioSURG 2200 (Meyer-Haake GmbH Medical Innovations, Германия) в комплекте с аспиратором дыма 6095-1 (СооperSurgical Inc., США) | radioSURG 2200 | 1366 | 7455399 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 190 | Аппарат РАНЕТ ДМВ -20 | РАНЕТ ДМВ -20 | 891314 | 7453803 | ФТО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2064,72 |
| 191 | Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT | HELIODENT | 43196 | 7456180 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3967,8 |
| 192 | Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus | Heliodent Plus | 51530 | 7456181 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3967,8 |
| 193 | Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus (Sirona, Германия) | Heliodent Plus | 22779 | 7456182 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3967,8 |
| 194 | Аппарат рентгеновский панорамный Orthophos XG 3D | Orthophos XG 3D | 650771 | 7456183 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3967,8 |
| 195 | Аппарат рентгеновский передвижной с С-образной дугой АРХ-HF II | APX-HF II | 1080586/54108797 | 7453981 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 68595,48 |
| 196 | Аппарат рентгеновский СД-РА | Компакт диагност СД-РА | 216900083 | 7454706 | рентгенологическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 72735,36 |
| 197 | Аппарат стомат. д/снятия зубных отложений Suprasson P5 Booster скалер c 4 насад. F 558804*/F58811 | Suprasson P5 Booster | каб.201-1шт, 203-1 шт, 308-1шт. (SN 834889.009) | 36 764 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 198 | Аппарат терапии УВЧ-80-04(2-х режимный) | УВЧ-80-04 | 307016 | 7453683 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3112,8 |
| 199 | аппарат УЗ терапии УЗТ-1.3.01Ф-Мед Теко | УЗТ-1.3.01Ф-МедТеко | 1305 | 7455797 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 200 | аппарат УЗТ-103 | УЗТ-103 | 264 | 7451576 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 201 | Аппарат УльтраДар-ЭМА-Н | Ультрадар | 7 | 7456595 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2510,04 |
| 202 | Аппарат ультразвуковой диагностический "Noblus" с принадлежностями. "Хитачи Медикал Корпорейшн", Япония | Noblus | КС12667407 | 7456086 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 10269,12 |
| 203 | Аппарат ультразвуковой диагностический Acuson X300 Premium Edition с принадлежностями производства " | Acuson X300 Premium Edition | 343001 | 7454803 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8169,84 |
| 204 | Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA SSD- alpha 10 | Aloka SSD-Alpha 10 | М 02743 | 7454286 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8169,84 |
| 205 | Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 c принадлежностями | DP-50 | РТА 37003429 | 7455161 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8169,84 |
| 206 | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01 | 5084 | б/н | ФТО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1996,92 |
| 207 | Аппарат универсальный АВЕРОН | АВЕРОН | 806006 | 7456184 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 4889,64 |
| 208 | Аппарат физиотерапевтический для мезотерапии | Infusion 4 | NI-121106174 | 7454822 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1996,92 |
| 209 | Аппарат электромеханический "" | ЭндоЭст Апекс | зн 0200010 | 36 681 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 9834,72 |
| 210 | Аппарат электромеханический "ЭндоЭст Апекс" | ЭндоЭст Апекс | з.н. 0200036 02/2018 205 каб | 36 686 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 9834,72 |
| 211 | Аппарат электромеханический мгогочастотный "НаноЭст" | НаноЭст | з/н 01076 | 36 633 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 9834,72 |
| 212 | Аппарат электрохирургический "Фотек-80М-ГАБ" | ЭХВЧ-80-02«ФОТЕК» | 6248 | 7453552 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 213 | Аппарат электрохирургический "Фотек-80М-РМ" | ЭХВЧ-80-02-«ФОТЕК» | 6249 | 7453553 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 214 | Аппарат электрохирургический Force Triad | Force Triad | ТОС15730Е | 7454687 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 215 | Аппарат электрохирургический Forse Triad **1** в комплекте с принадлежностями и инструментами. | Forse Triad | Т3F35656EX | 7455263 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 2607 |
| 216 | Аппарат электрохирургический Wavetronic 5000 Digit | Wavetronic 5000 Digital | BBBHZ-DG | 7453638 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2554,92 |
| 217 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-00-02 "Фотек Е-301" с набором электроинструментов для общей хирургии | Фотек – Е 301 | 71497 | 7453812 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 218 | Аппарат электрохирургический ротационный с электро | ЭХР-01-«ЭлеПС» | 197 | 7453533 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 219 | Аппарат эндодонтический X-SMART | X-SMART | O3994523 | 7456185 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 220 | Аппарат эндодонтический X-SMART | X-SMART | OU724370 | 7456186 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 221 | Аппарат эндодонтический X-SMART | X-SMART | OU724372 | 7456187 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 222 | Аппарат эндодонтический X-SMART Plus | X-SMART Plus | 69813 | 7456188 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 223 | Аппарат ЭХВЧ 20-01/50Вт/, инв.№7451380 | ЭХВЧ-20-01 МТУСИ (50 Вт) | МЗ 038 | 7451380 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2554,92 |
| 224 | Аппарат(гистеропомпа) для дозированного нагнетания жидкости при гистероскопии АНЖГ | АНЖГ-«Эндомедиум+ | 7047 | 7453695 | Гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3284,88 |
| 225 | Ап-т ДТ-50-3 "Тонус-1" диадинамический | Тонус-01 | 27878 | 7453989 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 226 | Ап-т " Амплиимпульс", инв.№7451801 | Амплипульс-5 | 2495 | 7451801 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 227 | Ап-т " Градиент-1" для магнитотерапии | Градиент-1 | 177 | 7451592 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 228 | Ап-т высокочаст.иск.вент.лег."Вебылек" | Вебылек |  | 7453307 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 229 | Ап-т для местной дарсонвализации " Искра-1" | Искра-1 | 223 | 7451369 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 230 | Ап-т для низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 МАГНИТЕР | Магнитер | 3433 | 433605 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 231 | Ап-т для транскраниальной электростимуляции "ТРАНСАИР-04"(трехпрограммный) | ТРАНСАИР-04 | 6010 | 7455234 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1981,32 |
| 232 | Ап-т ингалляционного наркоза Полинаркон-12 ИН АИН-1 | Полинаркон-12 ИН АИН-1 | 1134.1114 | 7450900 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9960,24 |
| 233 | Ап-т магнитотерапевтический "Астер" | Астер | 958 | 20565 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 234 | АП-Т ПОТОК | Поток-1 | 107449 | 157 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 235 | АП-Т ПОТОК | Поток-1 | 75181 | 157 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 236 | Ап-т УЗТ- 1.01Ф | УЗТ-1,01Ф | 262 | 26417 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 237 | Ап-т УЗТ- 101, | УЗТ-1,01У | 2799 | 7451163 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 238 | Аспиратор " Aspi - Jet 6" | Aspi - Jet 6 | АА 362777 | 7456191 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1652,76 |
| 239 | Аспиратор ASPI-JET Cattani | ASPI-JET Cattani | аа170131 | 7456192 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3284,88 |
| 240 | Аспиратор LithoPamp FT-184 | LithoPamp FT-184 | № | 7455244 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1845,72 |
| 241 | Аспиратор LithoVac Iv3 комплект, включающий: EL-182 LithoVac Iv3 основной блок, EL-237 набор принадлежностей(силиконовая трубка с двумя коннекторами | LithoVac Iv3 | № | 7455245 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3278,76 |
| 242 | Аспиратор Армед | Армед |  | новый | неврологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1652,76 |
| 243 | Аспиратор вакуумный Dominant 50 mobile | Dominant 50 | 1246277 | 7454263 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 244 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | Vario 18 AC | 1246038 | 7454234 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 245 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | Vario 18 AC | 1246040 | 7454236 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 246 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | Vario 18 AC | 1246045 | 7454242 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 247 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | Vario 18 AC | 1245782 | 7454243 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 248 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | Vario 18 AC | 1245783 | 7454244 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 249 | Аспиратор медицинский АСПИНА | АСПИНА | 7364 | 7456199 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 250 | Аспиратор медицинский ДО М (Аспина) | ДО М (Аспина) | О6815-02-2017 | 7456194 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 251 | Аспиратор медицинский ДО М (Аспина) | ДО М (Аспина) | О6814-02-2017 | 7456193 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1652,76 |
| 252 | Аспиратор ПУ -1Б | ПУ -1Б | 5690 | 7456107 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1652,76 |
| 253 | Аспирационная система Aspi-Jet 6 "Cattani" | Aspi-Jet 6 "Cattani" | АА 165239 | 7456195 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 254 | Аспирационная система "Aspi- Jet 6" | Aspi- Jet 6 | АА360879 | 7456196 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 255 | Аспирационная система Monojet | Monojet | ВС 357893 | 7456198 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1652,76 |
| 256 | Аспирационная система Monojet | Monojet | DС 357508 | 7456197 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1652,76 |
| 257 | Аудиометр автоматизированный АА-02 | АА-02 | 7050 | 7455909 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1652,76 |
| 258 | Аудиометр автоматизированный АА-02, пр-ва ЗАО "Биомедилен", Россия | АА-02 | 7129 | 7455928 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1652,76 |
| 259 | Аудиометр диагностический АА220 | АА 220 | 740780 | 7454253 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 260 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | Дезар 3 | 852 | 7455039 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 261 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | Дезар 3 | 115 | 7455040 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 262 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | Дезар 3 | 825 | 7455041 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 263 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 4 | Дезар 4 |  | 7455042 | дневной стационар | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 264 | Бесконтактный тонометр Shin Nippon NCT-10 | Shin Nippon NCT-10 | Y3AQ 0968 | 7455353 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 265 | Биохимический анализатор СТАТФАК Stat FAX | Stat FAX | 1939-1335 | 7453354 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1690,8 |
| 266 | Блок дополнительной подачи воды OFP - 2, стандартная комплектация. Производитель "Олимпакс Медикал Системс Корп.", Япония | OFP - 2 | 21858316 | 7456092 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3381,72 |
| 267 | Блок управления Surgic PRO+ NSK Япония | Surgic PRO+ NSK | 06 Z 17406 | 7455994 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 2607 |
| 268 | Блок управления для аппаратов (триммер) Marathon-20 | Marathon-20 | 309 каб. зуботехнич з.н.1916110229 | 36 638 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3050,16 |
| 269 | Бор машина "Маrathon 2",наконечник H37LN,35000 об/мин,50 Вт | Маrathon 2 | каб.303,с.н.1233173, Передернина | 36 822 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 270 | Бор машина "Маrathon Multi " 600 DUO,наконечник BM50SI наст/колен бесщеточн 50000 об/мин 230 Вт SMT | Маrathon Multi | №1358088 каб. 303 Кузина Яровой | 36 867 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 271 | Бормашина для штифтов "ТопСпин" | ТопСпин | С 04270 | 7456216 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 272 | Бормашина зубопротезная ULTIMATE-500UM500 KLGT250 | ULTIMATE-500UM500 KLGT250 | 7208943 | 7456217 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 273 | Вакуумныйсмеситель Twister evolution pro | Twister evolution pro | А00433 | 7456220 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1901,04 |
| 274 | Ванна EVOLUTION 180х102 | EVOLUTION |  | 7453772 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 275 | Ванна для подводного массажа |  | 344/2007 | 7453747 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1288,92 |
| 276 | Ванна ультразвуковая ВУ-09-Я-ФП-02 (1,7 л) | ВУ-09-Я-ФП-02 | № | 35476 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1345,2 |
| 277 | Вибростолик Vibrax 1830-0000 | Vibrax 1830-0000 | А1061145 (309 каб.), | 36 762 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6845,52 |
| 278 | Видеогастроскоп Pentax EG-290Kp | Pentax EG-290Kp | G 125275 | 7455181 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 26978,28 |
| 279 | Видеогастроскоп Pentax EG-290Kp | Pentax EG-290Kp | G125277 | 7455180 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 26978,28 |
| 280 | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" "ЕG" с принадлежностями, вариант исполнения: ЕG29-i10."ХОЯ Корпорейшн", Япония | ЕG29-i10 | К110539 | 7456089 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 33910,08 |
| 281 | Видеогастроскоп Pentax EG-2990I | Pentax EG-2990 | А 117369 | 7455194 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 26978,28 |
| 282 | Видеодуоденоскоп "ПЕНТАКС" с принадлежностями, вариант исполнения: ED34-I10T. "ХОЯ. Корпорейшн", Япония | ED34-I10T | К110066 | 7456090 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 38266,92 |
| 283 | Видеокамера эндоскопа JQ 101 CE | JQ 101 CE | 139698 | 7452698 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3873 |
| 284 | Видеокамера эндоскопическая , вариант исполнения IMAGE 1 HD hub c ICM блоком | IMAGE 1 HD hub c ICM блоком | PW 703378-P | 7455330 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3963,72 |
| 285 | Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями, вариант исполнения: ЕС38-I10L. "ХОЯ Корпорейшн", Япония | ЕС38-I10L | 110192 | 7456088 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 33910,08 |
| 286 | Видеоколоноскоп Pentax EС -380LKp | Pentax EС -380LKp | G 121719 | 7455182 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 26978,28 |
| 287 | Видеокольпоскоп ВКС-01 "ОПТИМЕД", исп.2 | Медтехника | 15619 | 7456503 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 33910,08 |
| 288 | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | Pentax EPK-100p | EC 013064 | 7455177 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 13641,96 |
| 289 | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | Pentax EPK-100p | EC 013058 | 7455178 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 13641,96 |
| 290 | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | Pentax EPK-100p | EC 013060 | 7455179 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 13641,96 |
| 291 | Видеопроцессор Pentax EPK-i5000 | EPK-i5000 | EC 011242 | 7455193 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 13641,96 |
| 292 | Видеопроцессор медицинский эндоскопический "ПЕНТАКС" ЕРК-i7010 с принадлежноятями . "ХОЯ Корпорейшн", Япония | ЕРК-i7010 | В720151 | 7456084 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 17147,16 |
| 293 | Видеоэндоскоп PENTAX СЕРИИ К: EG-3870UTK. "ХОЯ Корпорейшн". Япония | EG-3870UTK | К120069 | 7456085 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 38266,92 |
| 294 | Воскоплав 989№2 (на 2 картриджа с подставкой) |  | № | 39748 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1347,36 |
| 295 | Воскотопка ВТ-1.1К Аверон | ВТ-1.1К Аверон | Каб.303 с.н.103035 | 36 766 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 296 | Воскотопка ВТ2.1 МОДИС-цифровая индикация | ВТ2.1 МОДИС | Каб.303 с.н.204019 | 36 804 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 297 | Гальванизатор "Поток-Бр" | Поток Бр | 2820 | 44471 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2510,04 |
| 298 | Гальванизатор "Поток-Бр" | Поток Бр | 5320 | 44472 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2510,04 |
| 299 | Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1, производства "Олимпас Медикал Системс Корпорейшн". Япония. | GIF-LV1 | 2711364 | 7456024 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 26978,28 |
| 300 | Гематологический анализатор ХЕ-2100 (в комплекте) | ХЕ-2100 | F6383 | 7455540/з | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 301 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой GEN11 | GEN11 | 1111237045 | 7454825 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 302 | Гинекологическое кресло Грейс 8400 | Грейс 8400 | 804100 5004 | 7455046 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3232,68 |
| 303 | Гинекологическое кресло Грейс 8400 | Грейс 8400 | 804100 5005 | 7455047 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3232,68 |
| 304 | Гинекологическое кресло Грейс 8400 | Грейс 8400 | 804100 5006 | 7455048 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3232,68 |
| 305 | ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР | Karl Storz halogen 250 twin | IG006621 | 7453375 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5679 |
| 306 | Датчик компьютерного спирографа Валента | Валента ДС/СПБ-01 | 2490/ 241 | 14387 /14388 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 307 | Дезар-3-Бактери рециркулятор воздуха настенный | ОРУБН-3-5 Кронт ДЕЗАР-7 | 44222 | 34924 | Амбулатория ст. Октябрьск | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 813,36 |
| 308 | Дерматом ДЭ60-01 | ДЭ 60-01 | 1314808 | 7454232 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 309 | Дефибриллятор , производства Metrax GmbH, Германия | Primedic "Defi - B" | 71144000000 | 7455808 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 8930,16 |
| 310 | Дефибриллятор Metrax PRIMEDIC-DEFI-B | PRIMEDIC-DEFI-B | 711440 29697 | 7456224 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8930,16 |
| 311 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI - B M 110 пр-ва Германия | Primedic Defi-B, M 110 | 71144036211 | 7455381 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8930,16 |
| 312 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI - B M 110 пр-ва Германия | Primedic Defi-B, M 110 | 711440 36212 | 7455380 | м/пункт вокзала ст. Сызрань | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 8930,16 |
| 313 | Дефибриллятор Primedic Defi-B | Primedic Defi-B, M 110 | 711440 29457 | 33708 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8930,16 |
| 314 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B M 110, пр-ва Германия | PRIMEDIC DEFI-B M 110 | 711440 35043 | 7455379 | м/п вокзала ст. Самара | м/п вокзала | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 8930,16 |
| 315 | Дефибриллятор Primedic DEFI-B PFDВА | Primedic Defi-B, M 110 | 711440 29547 | 35759 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8930,16 |
| 316 | Дефибриллятор ZOLL модель AED PLUS с принадлежностями | Zoll AED Plus | Х09С403677 | 7454210 | приемный покой | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 8930,16 |
| 317 | Дефибриллятор серии Primedic | Primedic Defi-B (М110) | 71144046040 | 7456407 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 8880 |
| 318 | Дефибриллятор серии Primedic модель DEFI-B пр-ль "Метракс ГмБХ", Германия | Primedic модель DEFI-B | 711440 41701 | 7455846 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 8930,16 |
| 319 | Дефибриллятор серии Primedic модель DEFI-B с принадлежностями Пр-ль "Метракс ГмБХ", Германия | Primedic модель DEFI-B | 711440 39775 | 7455847 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8930,16 |
| 320 | Дефибриллятор серии PRIMEDIC, (M110)(производства "Метракс ГмБХ", Германия) , с принадлежностями | PRIMEDIC | 711440 44734 | 7456036 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 8930,16 |
| 321 | Дефибриллятор серии Primedic, вариант исполнения Primedic Defi-B (М110) | Primedic Defi-B (М110) | 71144 046779 | 7456406 | Амбулатория ст. Октябрьск | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 11224,68 |
| 322 | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(кардиологическая версия) в комплекте | DC-8 | QE-24000248 | 7454776 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 8169,84 |
| 323 | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(уролологическая версия) в комплекте | DC-8 | QE-24000249 | 7454775 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8169,84 |
| 324 | Дисектор ультразвуковой SONOCA с принадлежностями и инструментами, производства фирмы Soering CmbH | SONOCA фирмы Soering CmbH | 93344801 | 7455137 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 2551,8 |
| 325 | Диспенсер парафина с нагревательной и охлаждающей платами модель ДИП-02 | ДИП-02 | 1609 | 7456490 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1690,8 |
| 326 | Дифибрилятор ДФР-1 | ДФР-1 | 2279 | 7454156 | дневной стационар | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 8930,16 |
| 327 | Дрель-насадка для APD и EPD | APD и EPD | 1 | 432575 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2526,72 |
| 328 | Запечатывающее устройство для рулонов Euroseal 2001 Plus | Euroseal 2001 Plus | с.н. EDH 121502,стерилизационная | 36 833 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 329 | Иммуноферм | Antos rider 2020 | L33L,LL30 22550 1301 | 7451045 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 330 | Ингалятор компрессорный "Airmist F 700" | Airmist F 700 | 12А8850071 | 37241 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 331 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | Уни 2,0 Модис | Кинель з.№ 402005 | 36 896 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2501,76 |
| 332 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | Уни 2,0 Модис | 304 каб. з.№403004 | 36 893 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 333 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | Уни 2,0 Модис | 308 з.№ 402006 | 36 894 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 334 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | Уни 2,0 Модис | 302 з.№402015 | 36 895 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 335 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | Уни 2,0 Модис | з.н. 401051 301 каб. | 36 897 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 336 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | Уни 2,0 Модис | №401047 выпуск 02.2014 . | 37 941 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 337 | Иноктиватор сыворотки ИСА-45-01 | ИСА-45-01 | 253 | 12290 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1991,76 |
| 338 | Инсуффлятор эндоскопический UCR с принадлежностями | UCR | 7836766 | 7456093 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6999,96 |
| 339 | Инсуффлятор эндоскопический UCR с принадлежностями | UCR | 7836715 | 7456094 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6999,96 |
| 340 | Информационный блок, инв.№7454713 | Элкарт-2 | основной | 7454713 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 341 | Источник света "Пентакс" к фиброскопам, модель LN-150PC | LH-150PC | EB 018089 | 7454270 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5569,08 |
| 342 | Источник света вариант исполнения XENON NOVA 300 тип лампы: 300 W XENON, | XENON NOVA 300 | TV0697177 | 7455333 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3963,72 |
| 343 | Источник света СЛК4 | СЛК4 | 7239722 | 7451049 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 5569,08 |
| 344 | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | КБ 01"Я"-ФП | К 39194 | 36 777 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 345 | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | КБ 01"Я"-ФП | К 39201 | 36 778 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 346 | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | КБ 01"Я"-ФП | К 39216 | 36 779 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 347 | КАМЕРА д/хранения стерильн. инструментов | КБ-03-«Я»-ФП | 1693 | 274 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 348 | Камера для стерильных инструментов КБ-03-Я-ФП | КБ-03-Я-ФП | 20028 | 35475 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 349 | Камера для хранения ст. инструментов КБ-02-"Я"-ФП бактерицидная | КБ-02-"Я"-ФП | 35881 | 432897 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 350 | Камера для хранения ст. инструментов КБ-03-"Я"-ФП бактерицидная | КБ-03-«Я»-ФП | 1699 | 274 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 351 | Камера для хранения ст. инструментов Ультралайт КБ-02-"Я"-ФП | КБ-02-"Я"-ФП Ультралайт | 33591 | 39947 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 352 | Камера для хранения ст. инструментов Ультралайт КБ-02-"Я"-ФП | КБ-02-"Я"-ФП Ультралайт | № | 39947 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 353 | Камера для хранения стерильных инструментов | Панмед 1 | 4896 | 7452459 | Здравпункт | Здравпункт | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 813,36 |
| 354 | Камера для хранения стерильных инструментов "Панмед-1"970 | Панмед-1 | 4893 | 7456226 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 355 | Камера для хранения стерильных инструментов "Ультралайт КБ " | Ультралайт КБ | 13258 | 7456227 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 356 | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | КБ 02 Я ФП | К36359 | 432897 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 357 | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | КБ 02 Я ФП | К36396 | 432897 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 358 | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | КБ 02 Я ФП |  | 432897 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 359 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | УФК-2 |  | 21175 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 360 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | УФК-2 | 198 | 21175 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 361 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | УФК-2 | 489 | 13422 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 362 | Камера УФ для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | УФК-2 | 440 | 13422 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 363 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 40041 | 40975 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 364 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 40073 | 40974 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 365 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" |  | 40968 | терапевтическое отделение | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 366 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 40075 | 40976 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 367 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 40072 | 40977 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 368 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 40029 | 40821 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 369 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 1 | 40969 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 370 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 1 | 40970 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 371 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 1 | 40971 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 372 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ "Я-ФП" - "Ультра-лайт" | 1 | 37772 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 373 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП "Ультра-лайт" | 40070 | 40973 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 374 | Камера УФ-бактерицидная для хранения медицинских инструментов в исполнении: . | КБ-03-"Я"ФП |  | 32 397 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 375 | Камера УФ-бактерицидная КБ"Я-ФП | КБ"Я-ФП | 1 | 21176 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 376 | Камера УФ-бактерицидная КБ-03-"Я"-ФП | КБ-03-«Я»-ФП | № | 24438 | педиатрическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 377 | Камера УФО бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП зав.№34183 | КБ-02-"Я"-ФП | 34183 | 40957 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 378 | Камера УФО бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП зав. №34192 | КБ-02-"Я"-ФП | 34192 | 40822 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 379 | Коагулометр автоматический АК-37 по ТУ 9443-001-92819512-2012 с принадлежностями №01116081 | АК-37 | 1116081 | 7455793 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 681 |
| 380 | Коагулометр автоматический АК-37 с принадлежностями № 01217175 | АК-37 | 01120413 | 7456528 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 681 |
| 381 | Коагулятор хирургический RF-Magic I, мощность 120 Вт | RF-Magic I | R 1227048 | 7454220 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2554,92 |
| 382 | Коагулятор хирургический RF-Magic I, мощность 120 Вт | RF-Magic I | R-1227051 | 7454219 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 383 | Коагулятор хирургический, модель RF- Magic 1, мощность 120 Вт, с принадлежностями. | RF- Magic | 14ЕS167 | 7455197 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 2554,92 |
| 384 | Коагулятор хирургический, модель: ITC-400D, мощностью 400Вт | ITC-400D | 4D07088 | 7454228 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 385 | Коагулятор электрохир. Dixion 120М | Dixion 120М | 110200 4104 | 7455052 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 386 | Коагулятор электрохирургический ERBE мод VIO 300 D | VIO 300 D | 11387253 | 7455338 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3232,68 |
| 387 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модельICC 300 Н | ERBE cерии ICC 300 Н | F-2757 | 7453965 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 388 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 Н | ERBE cерии ICC 300 Н | F-2761 | 7453966 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 389 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 H | ERBE cерии ICC 300 Н | F-2759 | 7453963 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 390 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 H | ERBE cерии ICC 300 Н | F-2755 | 7453964 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 391 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии VIO 200 | VIO 200 | 11 307 946 | 7454294 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 392 | Коагулятор электрохирургический аргонгазовый серии ERBE APC, мод. АРС 300 | АРС-300 | C-2454 | 7453970 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3967,8 |
| 393 | Коагулятор электрохирургический аргонгазовый серии ERBE АРС, мод. АРС 300 | АРС-300 | C-2452 | 7453971 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3967,8 |
| 394 | Коагулятор электрохирургический аргонгазовый серии ERBE АРС, мод. АРС 300 | АРС-300 | C-2455 | 7453972 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3967,8 |
| 395 | Коагулятор электрохирургический арнгонгазовый серии ERBE APC, мод. АРС 300 | АРС-300 | C-2453 | 7453973 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3967,8 |
| 396 | Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 200 D с принадлежностями | VIO 200 D | 11454426 | 7456096 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3211,44 |
| 397 | Коагулятор, модель:Dixion S300 c принадлежностями; Altafor 1329 | DIXION S 300 | № | 7454698 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2554,92 |
| 398 | Колонофиброскоп FC-38FW | FC-38FW | А110484 | 7455054 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 30444,6 |
| 399 | Кольпоскоп KP3000.Kari Kaps | Karl Kaps | 8839 | 7451039 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 806,16 |
| 400 | Кольпоскоп Leisegang 1 , пр-ва Leisegang (Германия) | Leisegang 1 | 13-010056 | 7455387 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 401 | Кольпоскоп Leisegang 1 , пр-ва Leisegang (Германия) | Leisegang 1 | 13-010039 | 7455388 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 402 | Кольпоскоп Leisegang 3MV , пр-ва Leisegang (Германия) | Leisegang 3MV | 14- 070051; 14-240133; 14 - 510146 | 7455423 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3988,68 |
| 403 | Кольпоскоп Leisegang модель 3МV, пр-ва Leisegang (Германия), в комплектации. | Leisegang модель 3МV, пр-ва Leisegang (Германия) | 13-510377 | 7455262 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3988,68 |
| 404 | Кольпоскоп КР 3000 | КР 3000 | 8744 | 7455055 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5013,6 |
| 405 | Кольпоскоп КС- 01(вариант -100) | КС-01 | 16155 | 7455811 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 406 | Кольпоскоп КС- 01(вариант -100) | КС-01 | 16138 | 7455812 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 407 | Кольпоскоп КС-01 | КС-01 | 14006 | 7455307 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 408 | Кольпоскоп КС-01 "ЗдМ"(вариант 9) с/н :13023 | КС-01 "ЗдМ | 13023/341282 | 7455152 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3988,68 |
| 409 | Кольпоскоп модель SMT-YDI | SMT-YD-1 | D-69115 | 7453506 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 410 | Комплекс "Кардиотехника-04" | Кардиотехника-04-8 | 1246 | 7454724 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 411 | Комплекс "Кардиотехника-04" | Кардиотехника-04-8 | 1247 | 7454724 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 412 | Комплекс "Кардиотехника-04" | Кардиотехника-04-8 | 1355 | 7454724 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 413 | Комплекс "Кардиотехника-04", инв.№7454724 | Кардиотехника-04-АД-3(М) | 840 | 7454724 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 414 | Комплекс "Кардиотехника-04", инв.№7454724 | Кардиотехника-04-АД-3(М) | 964 | 7454724 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 415 | Комплекс аппаратно- программный анализа электрокардиограмм "Миокард - 12" | Миокард - 12 | 877 | 7455251 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2607 |
| 416 | Комплекс аппаратно-программный носимый | Кардиотехника-04-8 | 3625 | 7455135 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2659,2 |
| 417 | Комплекс аппаратно-программный носимый | Кардиотехника-04-8 | 3628 | 7455135 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2659,2 |
| 418 | Комплекс аппаратно-программный носимый | Кардиотехника-04-АД-3(М) | 3163 | 7455135 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 419 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записьюЭКГ и АД(по Холтеру) "Кардиотехника-04" | Кардиотехника-04 | 4178 | 7455310 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2659,2 |
| 420 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записьюЭКГ и АД(по Холтеру) "Кардиотехника-04" | Кардиотехника-04 | 4183 | 7455311 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2659,2 |
| 421 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) и АД "КАРДИОТЕХНИКА - 07" | КАРДИОТЕХНИКА - 07" | кт-07- АД-3 №915 | 7455924 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 422 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника 07" | "Кардиотехника-07" | 1777, 1778 | 7456031 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2659,2 |
| 423 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника -07" | Кардиотехника -07 | 1503 | 7456435 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3342,36 |
| 424 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | КТ- 07- АД -3 | 721 | 7455854 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 425 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | Кардиотехника-07 | 1761 | 7456029 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 426 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | КТ-07-3/12 | №1299 №1391 | 7455923 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2659,2 |
| 427 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | КТ-07-3/12 | 1160; 1161 | 7455853 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2659,2 |
| 428 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | Кардиотехника-07 | 2514; 2515; 2516; 2517 | 7456447 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 429 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон - Спектр -2" по ТУ 26.60.12-014-13218158-2017 (исполнение 2) | Нейрон - Спектр -2 | 3110ND | 7456534 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5535,24 |
| 430 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | БиПиЛАБ | АКU 17073076 | 7455973 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 431 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД " | БиПиЛаб | 13079669 | 17383 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 432 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | БиПиЛАБ | 16062403 | 7455849 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2659,2 |
| 433 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | БиПиЛаб | 13079684 | 17384 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 434 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | БиПиЛаб | 13079685 | 17385 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 435 | Комплекс рентгеновский диагностический "Диаком" исполнение 2 | ДИАКОМ | 315 | 7455819 | рентгенологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 72735,36 |
| 436 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "УниКоРД-МТ-Плюс" | УниКоРД-МТ-Плюс | УКРП-216-19 | 7456507 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 91423,68 |
| 437 | Комплект автоматизированной стоматологической инжекционной установки(формовочная машина) | ДК-50-10 С | 536393 | 7456228 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 4923,12 |
| 438 | Компрессор "ДК-50-10 С" | ДК-50-10 С | Е 2707-04-07 | 7456231 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5105,52 |
| 439 | Компрессор "ДК-50-10 С" | ДК-50-10 С | Е 4840-05-06 | 7456230 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5099,28 |
| 440 | Компрессор (урологическая стойка) |  | 515534 | 7451041 | Хирургический стационар | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6256,8 |
| 441 | Компрессор 8 бар/4л, 220В DW-007 | 8 бар/4л | № | 7455247 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6256,8 |
| 442 | Компрессор ДК50S | ДК50S | Е4593-01-2014 | 7456233 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6256,8 |
| 443 | Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С -50 LB 30A | REMEZA СБ 4/С -50 LB 30A | 1 | 22 239 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6256,8 |
| 444 | Компьют. прибор д/опред. сумер.зрения мод. MESOTES | Mesotest II | 85713 080 | 7453376 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 445 | Компьютер прибор для определения сумеречного зрения"MESOTEST-2", инв.№7454063 | Mesotest II | 62800 | 7454063 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3988,68 |
| 446 | Компьютерный спирограф "Валента" | Валента ДС/СПБ-01 | 2307/0147 | 7455214 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 447 | Компьютерный спитрограф "Валента" | Валента ДС/СПБ-01 | 2017/0070.10 | 19949 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 448 | Компьютерный стабилоанализатор "Стабилан" |  | 174 | 7454727 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3770,76 |
| 449 | Ком-т пневматический инструмент/дрель-пила/ |  | б/н | 7450966 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2526,72 |
| 450 | Контактный литотриптер Swiss LithoClast Master в комплекте FT-128 | Swiss LithoClast Master | ВС 02204 | 7455243 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8832,24 |
| 451 | Контур терапевтический ксеноновый ингаляционный КТК -01 в расширенной комплектации | SWISS DOLORCLAST | DA00986 | 7455233 | травматологическое отд | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 452 | Концентратор кислорода "Armed" 7F-1L (цвет белый) | "Armed" 7F-1L |  | 32416 | травматологическое отд | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2551,8 |
| 453 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | FG-3/FG-02.1 | 0402/00520 | 7451295 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3274,44 |
| 454 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | FG-3/FG-02.1 | 0402/00522 | 7451318 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3274,44 |
| 455 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | FG-3/FG-02.1 | 0402/00526 | 7451321 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3274,44 |
| 456 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | FG-3/FG-02.1 | 0402/00523 | 7451355 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3274,44 |
| 457 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | FG-3/FG-02.1 | 0402/00518 | 7451319 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3274,44 |
| 458 | Кресло гинекологическое -урологическое "Клер"- КГЭМ-01 (3-ри электропривода(подъем, спинка, сиденье) | Клер"- КГЭМ-01 | 127 | 7456060 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3232,68 |
| 459 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | Tarsus | 10897 | 7454215 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3274,44 |
| 460 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | Tarsus | 10910 | 7454216 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3232,68 |
| 461 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | Tarsus | 10903 | 7454217 | приемный покой | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3274,44 |
| 462 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | Tarsus | 10910 | 7454233 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3274,44 |
| 463 | Кресло медицинское универсальное для гинекологии, урологии, проктологии MUS 4000 | MUS 4000 | 19507 | 7455404 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3274,44 |
| 464 | Кресло медицинское универсальное для гинекологии, урологии, проктологии MUS 4000 | MUS 4000 | 19508 | 7455405 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3232,68 |
| 465 | Лазер диодный "Прометей" | Прометей | 30116Д | 7456248 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3941,28 |
| 466 | Лазер хирургический СО2 со сканером, с принадлежностями МСО 25 plus | МСО MR402S Сканер Детектор | 0202/30330 0100130212 21310S101 4912/002 | 7454820 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 2659,2 |
| 467 | Лампа для полимеризации LED WOODPECKER | LED WOODPECKER | L1611256C 204 каб | 36 920 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 468 | Лампа для полимеризации LED WOODPECKER | LED WOODPECKER | L16A0285C | 36 921 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 469 | Лампа для полимеризации LED | LED | з.н. 11840855с Кинель | 36 693 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3060,6 |
| 470 | Лампа для полимеризации LED | LED | з.н. 11840873с Кинель | 36 695 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3060,6 |
| 471 | Лампа для полимеризации LED | LED | з.н. 11840861с | 36 694 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 472 | Лампа для полимеризации LED C беспроводн Woodpecker | LED | зав №L16А1892С 304 каб | 37 347 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 473 | Лампа для полимеризации LED беспроводн.светодиодн. Woodpecker | LED | L16A0237C . | 36 629 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 474 | Лампа для полимеризации Блюфаза | Блюфаза | зн 1010011101 | 36 690 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 475 | Лампа для полимеризации Блюфаза | Блюфаза | зн 1010013195 | 36 691 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 476 | Лампа для светополимеризации Led B светодиодная Wjjdpeckr | Led B светодиодная Wjjdpeckr | б\н | 36 931 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 477 | Лампа налобная Ri-focos LED 6 В | Ri-focos LED | 1 | 430034 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3389,04 |
| 478 | Лампа полимеризациооная LUX DTE | LUX V | L1600582XE 108 каб | 37 352 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 479 | Лампа полимеризациооная LUX DTE | LUX V | L1600561XE 304 каб | 37 353 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 480 | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | SL-P-04 | 127062 | 7454791 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 481 | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | SL-P-04 | 127053 | 7454792 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1996,92 |
| 482 | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | SL-P-04 | 127050 | 7454790 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 483 | Лампа щелевая ЛС-01-"Зенит" | ЛС-01-"Зенит" | 56 | 7455354 | Поликлиника №2(на станции Сызрань) | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 484 | Лор-установка Modula Europa Paris (с эндоскопическим оборудованием) | MODULA EUROPA Paris | MOD 09-128 | 7454299 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 485 | Лор-установка MODULA, модель MODULA-EUROPA Paris | MODULA EUROPA Paris | MOD 09-126 | 7454317 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 486 | Лор-установка MODULA, модель MODULA-EUROPA Paris | MODULA EUROPA Paris | MOD 09-127 | 7454276 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3127,44 |
| 487 | Лумамат 100 (Световая печь для полимиризации пластмасс) | Лумамат 100 | 1592937 | 7456252 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2012,52 |
| 488 | МАГ-30 0801032-18 | МАГ-30 | 3319 | 38608 | ФТО | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2064,72 |
| 489 | Магнито-инфраксно-лазер.тер.па-т МИЛТА-01, инв.№7450875 | Милта | 4592 | 7450875 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2064,72 |
| 490 | Маммограф рентгеновский "Маммо-4 "МТ" | ЛМТ-1012-20 | 7456604 | 31.08.2020 | рентгенологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 91096,08 |
| 491 | Маммограф рентгеновский МД-РА | МД-РА | 216999286 | 7453373 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 72474,6 |
| 492 | Машина д.проявления мед.рентг.пленок Kodak Medical X-Ray | “KODAK” Medical X-Ray | 117510-0507-3661 | 7455071 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 493 | Машина для предстерлизационной обработки, мойки "Steelco" с принадлежностями | Steelco DS 610/2 | 1263038 | 7455803 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6256,8 |
| 494 | Машина для предстерлизационной обработки, мойки "Steelco" с принадлежностями | Steelco DS 610/2 | 1263039 | 7455804 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6256,8 |
| 495 | Машина для проявления рентг.пленки КодакPROCESSOR | “KODAK” Medikal X-Ray Processor-102 | 17510-0402-0301809 | 7451731 | рентгенологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 496 | Машина проявочная XR24 Pro | XR24 Pro | J368344002 | 7456253 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 497 | Машина термозапаивающая Famos в исполнении F70-400 | F70-400 | 30130224 | 431023 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 498 | Медицинская озонотерапевтическая установка УОТА-60-01 "Медозон" | УОТА-60-01 "Медозон" | 1205 | 7454733 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 499 | Медицинский ап-т " ОРМЕД" | ОРМЕД | 108 | 7451177 | неврологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 3770,76 |
| 500 | Микромотор з/т Strong | Strong | Т27R416KR019 | 37 340 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 501 | Микромотор з/т Strong 210/108 | Strong | зав№Т27R416KR001 301 каб | 36 919 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 502 | Микромотор зуботехн."Маратон Мульти 600 Стандарт" | Маратон Мульти 600 Стандарт | №1346320/13110869/13110796 | 37 776 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 503 | Микромотор зуботехнический "Маратон" № 3 | аратон-3 | № 063616. | 36 985 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3060,6 |
| 504 | Микромотор зуботехнический "Мульти 600" ДУО | Мульти 600 | б\н | 36 887 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 505 | Микромотор Маraton 600 | Маraton 600 | с.н. В74570 | 36 756 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 506 | Микромотор Маратон | Маraton 600 | зав №1807285...18010339 301 каб | 36 927 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 507 | Микроскоп | Микмед-1 | 970913 | 343 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1345,2 |
| 508 | Микроскоп | Микмед-1 | ХХ-1158 | 343 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1345,2 |
| 509 | Микроскоп |  | 842410 731203 | 39412 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1345,2 |
| 510 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | МИКМЕД-5 | АН0195/В2 | 28 705 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г.Сызрань, ул. Октябрьская,3 | 1345,2 |
| 511 | Микроскоп МИКМЕД-5 вар.2 (бино-) | МИКМЕД-5 | СУ896/АВ0277 В.2. | 21 181 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 512 | Микроскоп XS-90 | ХS-90 | б/н | 27764 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 513 | Микроскоп XS-90 | ХS-90 | б/н | 27764 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 514 | Микроскоп биологический Leica DM1000 c принадлежностями, производства Leica Microsystems CMS GmbH, Германия. | Leica DM1000 | 412261 | 7455810 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 515 | Микроскоп биологический Leica DM2000 с принадлежностями | Leica DM2000 |  | 7456061 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 516 | Микроскоп медицинский "МИКМЕД-5" | МИКМЕД-5 |  | 13420 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 517 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | МИКМЕД-5 | АА1234/СВ615 | 28262 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 518 | МИКРОСКОП Микмед 5 бинокулярный 1001509-1 | Микмед-5 | ХН8384/АА583 | 7453688 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 519 | МИКРОСКОП Микмед 5 бинокулярный 1001509-1 | Микмед-5 | ХН4794 | 7453689 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 520 | Микроскоп Микмед-1 | Микмед-1 | ХК2027 | 7452740 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 521 | Микроскоп Микмед-1 | Микмед-1 | ХЕ-0409/ХА-5525 | 7452741 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 522 | Микроскоп операционный Leica М320 | Leica М320 | 111017002 | 7456254 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1355,64 |
| 523 | Микроскоп операционный OPMI Vario | OPMI VARIO | 6632120853 | 7453983 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 11486,52 |
| 524 | Микроскоп операционный серии "OPMI", модель "OPMI Sensera" | ORMI Sensera | 6628141314 | 7454295 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 525 | Микроскоп стереоскопический | МБС-10 | 400336 | 12277* | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 526 | Микротом санный МС-2 | МС-2 | 831 | 7451920 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2633,16 |
| 527 | Микрофотокалориметр КФК-3, инв.№7450787 | КФК-3 | 910661 | 7450787 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2633,16 |
| 528 | Миксер донорской крови "Б МИКС" | Б МИКС | 322 | 7456057 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2526,72 |
| 529 | Мойка ультразвуковая Elmasonic комплектации S100 |  | 72209069 | 7454250 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3853,56 |
| 530 | Монитор -дефибриллятор Beneheart исп. D3 (БП01472) | Beneheart исп. D3 | EL-3A010113 | 26 373 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 8930,16 |
| 531 | Монитор -дефибриллятор Beneheart исп. D3 (БП01472) | Beneheart исп. D3 | EL-3A010112 | 26374 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8930,16 |
| 532 | Монитор -дефибриллятор Beneheart исп. D6 (БП01164) | Beneheart исп. D6 | DG-3A009881 | 26375 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8930,16 |
| 533 | Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, Radiance. LifeVue с принадлежностями, вариант исполнения Radiance 28". "Эн-Ди-Эс Серджикал Имаджинг Эл Эл Си". США | Radiance 28 | 18-289361 | 7456087 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8424 |
| 534 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АДиЧП, инв.№7453849 | МнСДП-2 BPLab | 7083667 | 7453849 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 535 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АД иЧП, инв.№7453847 | МнСДП BPLab | 7083675 | 7453847 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 536 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АД иЧП, инв.№7453851 | МнСДП BPLab | 7083676 | 7453851 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 537 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АД ЧП | МнСДП-2 BPLab | 12118157 | 37958 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 538 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АДиЧП, инв.№7453850 | МнСДП-2 BPLab | 7083672 | 7453850 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 539 | Монитор пациента Capnostream20 CS08652-02.включая датчики пульсоксиметрические Nellco | Capnostream20 CS08652-02 | 1 | 29 299 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 540 | Монитор пациента анестезиологический iMEC-12, фирмы Миндрей | iMEC-12 | 4А0144732 | 7455329 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 541 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | МЕС-2000 | CV-3A111437 | 26367 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 542 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | МЕС-2000 | CV-3A111433 | 26363 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 543 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | МЕС-2000 | CV-3A111434 | 26364 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 544 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | МЕС-2000 | CV-3A111435 | 26365 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 545 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | МЕС-2000 | CV-3A111436 | 26366 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 546 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) | МЕС-2000 | CV-3A111438 | 26368 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 547 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) | МЕС-2000 | CV-3A111440 | 26 370 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 6702 |
| 548 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) | МЕС-2000 | CV-3A111439 | 26369 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 549 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01602) | МЕС-2000 | CV-3A111442 | 26372 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 550 | Монитор пациента мульти-параметровый SNAR 8000А | SТAR 8000А | E7110303046U | 35647 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 551 | Монитор пациента Сторм модель 5900 | DIXION Storm 5899 | 5090906002 | 7455075 | дневной стационар | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 6702 |
| 552 | Монитор пациента Сторм модель 5900 | Сторм модель 5900 | 5090906003 | 7456121 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6702 |
| 553 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | мод М66 | Е0660153 | 7453961 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 6702 |
| 554 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | мод М66 | Е0660158 | 7453949 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 555 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | мод М66 | Е0660156 | 7453950 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 556 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | мод М66 | Е0660157 | 7453951 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 557 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | мод М66 | Е0660160 | 7453954 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 558 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | мод М66 | Е 0660 155 | 7453952 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 559 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | мод М66 | Е 0660 159 | 7453953 | рентгенхирургические методы лечения | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 560 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | МПР6-03- "ТРИТОН" | Т16019 | 7455593 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 561 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | МПР6-03- "ТРИТОН" | Т 16020 | 7455594 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 562 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | МПР6-03- "ТРИТОН" | Т 16021 | 7455595 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 563 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | МПР6-03- "ТРИТОН" | Т 16022 | 7455596 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 564 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | МПР6-03- "ТРИТОН" | Т 16023 | 7455597 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 565 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | МПР6-03- "ТРИТОН" | Т 16024 | 7455598 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6702 |
| 566 | Монитор фетальный Sonicaid TEAM | Sonicaid TEAM | (21)738XL21163117, (21)738ХА24417317 | 7455934 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6702 |
| 567 | Монитор фетальный Sonicaid TEAM | Sonicaid TEAM | 738ХА24435419; 738ХL21227319; UL1500301; 025185. | 7456146 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 8424 |
| 568 | Монитор фетальный Овертон 6000/Dixion | Овертон 6000/Dixion | 6001007015 | 7455076 | женская консультвция | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 6702 |
| 569 | Монитор фетальный Овертон 6000/Dixion | Овертон 6000/Dixion | 600100 7016 | 7455077 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 6702 |
| 570 | Морцеллятор электромеханический хирургический универсальный Rotocut G1 (лапароскопический, 12/15 мм, для Unidrive S III) с принадлежностями, пр-во Карл Шторц | Rotocut G1 |  | 7456076 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3128,4 |
| 571 | Морцелятор с принадлежностями и инструментами фирмы KARL STORZ GmbH & Co.KG ROTOCUT G1 | ROTOCUT G1 | PW2305 | 7454823 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3128,4 |
| 572 | Наркозно - дыхательный аппарат для анестезии Tizian | Tizian | 90484/06 | 7456122 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 9960,24 |
| 573 | Наркозно дыхательный аппарат.Аппарат для анестезии | TIZIAN | 90460\05 | 7453525 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 574 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35 | Wato EX-35 | ЕА-25000311 | 7454779 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 575 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35 | Wato EX-35 | УФ-20000312 | 7454780 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 576 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35, фирмы Миндрей | Wato EX-35 | TA-3C001283 | 7455315 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 577 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35, фирмы Миндрей | Wato EX-35 | ЕА-48001852 | 7455316 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 578 | Наркозный ап-т Фабиус | Fabius | ARSL-0139 | 7451047 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 579 | Наркозный ап-т Фабиус | Fabius | ARSL-0138 | 7453309 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 9915,6 |
| 580 | Насос стоматологический MONO-JET ALPFA | MONO-JET ALPFA | ВС165037 | 7456262 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3232,68 |
| 581 | Насос стоматологический всасывающий Aspi-Jet | Aspi-Jet | АА 367815 | 7456263 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3232,68 |
| 582 | Насос стоматологический всасывающий Aspi-Jet | Aspi-Jet | АА 367785 | 7456264 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3232,68 |
| 583 | Насосэндоскопический Electronic Endoflator CO2 с SCB | Electronic Endoflator CO2 с SCB | XV32049 | 7455335 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3963,72 |
| 584 | негатоскоп | Н-48 | 1959 | б/н | неврологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 806,16 |
| 585 | Негатоскоп "Ренекс НЦП-4" | Ренекс НЦП4 | 1 | 12156 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 806,16 |
| 586 | Негатоскоп 1- кадровый | 1-кадровый Армед | б/н | 430783 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 806,16 |
| 587 | Негатоскоп 2- кадровый | 2- кадровый Armed | б/н | 35134 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 806,16 |
| 588 | Негатоскоп 2- кадровый | 2- кадровый Armed | б/н | 35135 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 806,16 |
| 589 | Негатоскоп 2- кадровый | 2- кадровый Armed | б/н | 35133 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 806,16 |
| 590 | Негетоскоп | Armed | 2 | 39134 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 806,16 |
| 591 | Обеззараживатель-очиститель воздуха "ТИОН-А" | ТИОН-А | б\н | 36 565 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 592 | Облучатели-рециркуляляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" (Дезар 7) | 7932 | 32448 | Амбулатория ст. Октябрьск | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 813,36 |
| 593 | Облучатели-рециркуляляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 1 | 32447 | здравпункт | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 594 | Облучатели-рециркуляляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 1 | 32446 | м/пункт вокзала ст. Сызрань | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 595 | Облучатель "Дезар-5" настенный | Дезар | з.№ 06439 | 36 891 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 596 | Облучатель "Орк-21" передвижной | ОРК-21 |  | 12238 | дневной стационар | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 978,24 |
| 597 | Облучатель "ОРУБ" Дезар-2 | Дезар-2 |  | 12301 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 813,36 |
| 598 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-5) | Дезар-5 | 40397 |  | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1022,4 |
| 599 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-5) | ОРУБн-3-5" Кронт | б/н | 31624 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 600 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | ОРУБн-3-5 Кронт" (Дезар-7) | 40362 | 31625 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 601 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | 32275 | 31625 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 602 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | ДЕЗАР-7 | 32289 | 31625 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 603 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | б/н | 31624 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 604 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" Дезар-5 | Дезар-5 | 4570 |  | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1022,4 |
| 605 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" Дезар-7 | ДЕЗАР-5 | 1 | 25461 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 606 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" Дезар-7 | "ОРУБн-3-5"Кронт" | 3 шт. | 25461 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 607 | Облучатель "ОРУБн-3-5"Кронт" (Дезар-5) | Дезар-5 | 40372 | 31624 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 608 | Облучатель "ОРУБн-3-5"Кронт" (Дезар-5) | Дезар-5 | 7842 | 32695 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 609 | Облучатель бактерицидный "Дезар 4" (передвижной) | Дезар | б\н | 37 110 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 813,36 |
| 610 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | Дезар-4 | 852 | 38714 | дневной стационар | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 611 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | Дезар-4 | 4168 | 38714 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 612 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | Дезар-4 | 6010 | 38714 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 613 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | Дезар-4 | №4 | 38714 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 614 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | Дезар-4 | 4700 | 38714 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 615 | Облучатель БОП-01/27 НанЭМА, инв.№7453642 | БОП-01\27-НанЭМА | 488 | 7453642 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 616 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | ОРУБн-3-5-"Кронт" Дезар-5 | 5321 | 37023 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 617 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | ОРУБн-3-5-"Кронт" Дезар-5 | 10348 | 37023 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 618 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | ОРУБн-3-5-"Кронт" Дезар-5 | 10353 | 37023 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 619 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | ОРУБн-3-5-"Кронт" Дезар-5 | 10354 | 37023 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 620 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | ОРУБн-3-5-"Кронт" Дезар-5 | 12604 | 37023 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 621 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | ОРУБн-3-5-"Кронт" Дезар-5 | 12607 | 37023 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 622 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | ОРУБн-3-5-"Кронт" Дезар-5 (фактически Дезер-7) | 32284 | 37023 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 623 | Облучатель -рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | б\н | 37 374 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 813,36 |
| 624 | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-5) ОРУБн-3-5-КРОНТ | Дезар-5) ОРУБн-3-5-КРОНТ | № | 35237 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 625 | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | 5807 | 35238 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 626 | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | 2006 | 35240 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 627 | Облучатель" ОБНП2/2*30-01/исп. 3 без ламп 1502124-9 | Дезар | б\н | 36 759 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 628 | Облучатель" ОРУБп-3-5- "КРОНТ" (Дезар-7) | Дезар | б\н | 36 737 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 629 | Облучатель-рециркулятор бактериц РБ-07-Я-ФП | РБ-07-Я-ФП | зав.ном.45399 коридор 1 эт | 37 236 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 630 | Облучатель-рециркулятор бактериц РБ-07-Я-ФП передвижной | РБ-07-Я-ФП | Зав.номер 51546 | 37 242 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 631 | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный |  | зав № 65703 | 37 319 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 632 | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный |  | зав № 66040 | 37 320 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 633 | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный |  | зав № 66041 | 37 321 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 634 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Оруб-03-КРОНТ «Дезар-3» | 4814 | 7452330 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 635 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Оруб-03-КРОНТ «Дезар-3» |  | 7452341 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 636 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Оруб-03-КРОНТ «Дезар-3» |  | 7452342 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 637 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Оруб-03-КРОНТ «Дезар-3» | 20480 | 7452404 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 638 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Оруб-03-КРОНТ «Дезар-3» | № | 7452344 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 639 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Оруб-03-КРОНТ «Дезар-3» |  | 7452419 | терапевтическое отделение № 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 640 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Оруб-03-КРОНТ «Дезар-3» | № | 7451440 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 641 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | ДЕЗАР - 2 |  | 7452412 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 642 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный |  | Б/Н | 7452343 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 643 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный, инв.№7452506 |  | 40362 | 7452506 | КДО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 644 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | Дезар-5 | № | 25 706 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 645 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | Дезар-5 | № | 25 707 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 646 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | Дезар-5 | № | 25 708 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 647 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-7) | Дезар-7 |  | 25 710 | приемный покой | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 648 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-7) | Дезар-7 | № | 25 709 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 813,36 |
| 649 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 164 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 650 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 165 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 651 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 166 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 652 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 167 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 653 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 168 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 654 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 169 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 655 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 170 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 656 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 171 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 657 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 172 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 658 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 173 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 659 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23 174 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 660 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | Дезар-3 | 1 | 23166 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 661 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 1 | 32690 | дневной стационар | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 813,36 |
| 662 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 1 | 32692 | дневной стационар | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 813,36 |
| 663 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 1 | 32693 | дневной стационар | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 813,36 |
| 664 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | № | 32697 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 665 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | № | 32698 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 666 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | № | 32689 | педиатрическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 667 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | № | 29292 | педиатрическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 668 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | ОРУБп-3-5 «Кронт» | 1265 | 13419 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 669 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | ОРУБ-3-5 «Кронт» | 4472 | 13419 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 670 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | ОРУБ-3-5 «Кронт» | 6661 | 13419 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 671 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | ОРУБ-3-5 «Кронт» | 6689 | 13419 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 672 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" настенный | ОРУБн-3-5 "Кронт" | 1 | 29 291 | дневной стационар | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 673 | Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" | Armed | б\н | 37 376 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 674 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62580 | 36 604 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 675 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62586 308/1 каб | 36 605 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 676 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62587 106 каб | 36 606 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 677 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62591 | 36 607 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 678 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62669 | 36 608 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 679 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62673 304 каб | 36 610 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 680 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62675 | 36 611 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 681 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62678 302 каб | 36 612 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 682 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62679 305 каб | 36 613 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 683 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | Дезар | зав.№62681 | 36 614 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 684 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01---7 ДЕЗАР-7 | ОРУБ-01---7 ДЕЗАР-7 | б/н | 7456267 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 685 | Облучатель-рециркулятор ОРУБН-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | ОРУБН-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | № | 25711 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 813,36 |
| 686 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№57924 | 38 002 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 687 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62569 301 каб | 38 004 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 688 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62573 | 38 005 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 689 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62575 | 38 006 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 690 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62584 | 38 007 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 691 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62589 | 38 008 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 692 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62592 | 38 009 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 693 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62674 | 38 011 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 694 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62682 | 38 012 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 695 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | Дезар | зав№62686 | 38 013 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 696 | Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения (видеоголовка H3-Z Image I 3-Chip) | H3-Z Image I 3-Chip | XV841430-H | 7455331 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3963,72 |
| 697 | Оборудование эндоскопическое: видеопроцессор модель EPX-2200 | EPX-2200 | 3V382B648 | 7454302 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 13641,96 |
| 698 | Оборудование эндоскопическое: источник света PS2-HP | PS2-HP | 4S042B776 | 7454309 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 5569,08 |
| 699 | Осветитель Focus LED | Focus LED |  | 7455202 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5569,08 |
| 700 | Осветитель галогеновый 250 Вт | HL 250 | FD129225HS-N | 7453539 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5569,08 |
| 701 | Осветитель галогеновый ОсГ-01 | ОсГ-01 | № | 19971 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 5569,08 |
| 702 | Осветитель диагностический бестеневой с принадлежностями, вариант исплнения Green Series 300 General Exam Light¶ | Green Series 300 General Exam Light | б/н | 7455397 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3389,04 |
| 703 | Осветитель диагностический бестеневой с принадлежностями, вариант исплнения Green Series 300 General, инв.№7455398 | Green Series 300 General | б/н | 7455398 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3501,72 |
| 704 | Осветитель диагностический бестеневой, Green Series 300 General Exam Light | Green Series 300 General Exam Light | б/н | 7455396 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3501,72 |
| 705 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-01 | ОКЭ-01-«АКСИ» | 350 | 7453891 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5569,08 |
| 706 | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 3S LED | 2 166 716 | 7454283 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 707 | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 3S LED | 2 166 794 | 7454284 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 708 | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 3S LED | 2.166.716 | 7454285 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 709 | Осветитель налобный Ri-focus LED, 6 В, с аккумуляторными батареями ААА и зарядным устройством 230 В | Ri-focus LED | № | 42489 | педиатрическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 710 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | HL 5000 | 1276266 | 7454277 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 711 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | HL 5000 | 1276263 | 7454278 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 712 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | HL 5000 | 1276260 | 7454279 | приемный покой | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 713 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | HL 5000 | 1276265 | 7454280 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 714 | Осветитель эндоскопический ОЭКГМ-"АКСИ" с ксеноновым и галогеновым источниками света | ОЭКГМ-"АКСИ" (тип 6) | 610 | 7454805 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5569,08 |
| 715 | Отсасыватель 7 Е-А | 7 Е-А | б/н | 18304 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 716 | Отсасыватель Armed 7E-A | 7E-A | б/н | 17231 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 717 | Отсасыватель Armed 7E-A | 7E-A | б/н | 17232 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 718 | Отсасыватель Armed 7А-23D | 7А-23D | б/н | 17233 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 719 | Отсасыватель Armed 7А-23D | 7А-23D | 1 | 17234 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1652,76 |
| 720 | Отсасыватель Armed 7А-23D | 7А-23D | 1 | 17235 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1652,76 |
| 721 | Отсасыватель медицинский ОМ-1, инв.№7452704 | ОМ-1 | 740859 | 7452704 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1652,76 |
| 722 | Отсасыватель медицинский хирургический 7Е-А | 7Е-А | 4 | 33686 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 723 | Отсасыватель медицинский хирургический 7Е-А | 7 Е-А | 2 | 33685 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 724 | Отсасыватель хир. из ран и полостей с поплавковым устройством ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | 7810 | 29390 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 725 | Отсасыватель хир. из ран и полостей с поплавковым устройством ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | 7811 | 29391 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 726 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым устройством, ОХ 4-8/40-"Элема-Н" | ОХ 4-8/40-"Элема-Н"(АМ4М10 | 7810/1204 (0507) | 7454788 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 727 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым устройством, ОХ 4-8/40-"Элема-Н" | ОХ 4-8/40-"Элема-Н | 7811/1204(0506) | 7454789 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 728 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым устройством, ОХ 4-8/40-"Элема-Н"(АМ4М10) | ОХ 4-8/40-"Элема-Н"(АМ4М10 | 505 | 7454787 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1652,76 |
| 729 | Отсасыватель хирургический с электроприводом передвижной ОМ-1 | ОМ-1 | ? | 26 723 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 730 | Отсасыватель хирургический эл. | 7А-23D | б/н | 415 | педиатрическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 731 | Отсасыватель хирургический электрический | Armed 7А-23D | б/н | 415 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 732 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 7А-23D "Armed" | № | 34 261 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 733 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 7А-23D "Armed" | № | 34 262 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 734 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 7А-23D "Armed" | № | 34 263 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 735 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 7А-23D "Armed" | № | 34 264 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 736 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 7А-23D "Armed" | № | 34 265 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 737 | Отсасыватель хирургический электрический 7Е-Ф Армед | 7Е-Ф Армед | 1 | 33139 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 738 | Отсасыватель хирургический электрический Armed7 EA | модель 7Е-А | 361 | 34561 | анестезиологии и реанимации ПИТ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 739 | Отсасыватель хирургический электрический Armed7 EA | Armed7 EA | б/н | 31501 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 740 | Отсос вакуумный 4А-23Д | 4А-23Д | б/н | 13802 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 741 | Отсос вакуумный 4А-23Д | 4А-23Д | № | 13802 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1652,76 |
| 742 | Отсос вакуумный 7А-23Д | Armed 7А-23D | б/н | 13220 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1652,76 |
| 743 | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | Bandeg SD-200DT | АЕ-11-10-56 | 7455190 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1653,96 |
| 744 | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | Bandeg SD-200DT | АЕ-11-10-58 | 7455192 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 745 | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | Bandeg SD-200DT | AE-11-10-55 | 7455191 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1652,76 |
| 746 | Отсос медицинский универсальный ТАF-5000 | ТАF-5000 | 910025 | 7454771 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1652,76 |
| 747 | Парафинонагреватель "Каскад-15" | Каскад-15 | 66 | 20175 | ФТО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1345,2 |
| 748 | Парафинонагреватель 7л. Каскад | Каскад | 241 | 29011 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 749 | Пароструйный аппарат Vap 6 (4л,ручн.загр),пр-ва "Emmevi" Италия | Vap 6 | с.н.20110056 | 36 735 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 750 | Перемешиватель (ротамикс) RM-1 с раком (держателем пробирок) на выбор | RM-1 | 1 | 22 032 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 751 | Периметр статический автоматический "Периком", инв.№7453691 | Периграф Периком | 227 | 7453691 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3112,8 |
| 752 | Перфузор Компакт С- универсальный шприцевой насос | Perfusor compact S | 37778 | 7453813 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 753 | Перфузор Компакт С- универсальный шприцевой насос | Perfusor compact S | 37774 | 7453814 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 754 | Пескоструйный аппарат "Duostar Plus" | Duostar Plus | 303626 | 7456268 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 755 | Печь для обжига керамики PROGRAMAT P 500 | PROGRAMAT P 500 | 301619 | 7456270 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3941,28 |
| 756 | Печь Програмат Р500 для обжига | PROGRAMAT P 500 | 302291 | 7456271 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3941,28 |
| 757 | Печь"ThermaPrep"+ компл.обтураторов и верификаторов | ThermaPrep | б\н | 36 708 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 758 | Пневмотахометр автоматизированный "ЭТОН-01" | ЭТОН-01 | 693 | 7455355 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1901,04 |
| 759 | Пневмотурбина з/техническая Hydro-Air Carver c вдян. охлажд. 300000 об/мин. | Hydro-Air Carver | с.н.24972 | 36 808 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 760 | Пневмотурбина зуботехническая с водой PRESTO AQUA | PRESTO AQUA | б/н | 7456272 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 761 | Пневмотурбина лабораторная д/техника PRESTO AQUA II | PRESTO AQUA II | б\н | 37 512 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 762 | Полимеризационная лампа Good doctors,розовая | Good doctor | б\н | 36 742 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 763 | Помпа " MONO - jet Cattan " | MONO - jet Cattan | ВС 253722 | 7456125 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3232,68 |
| 764 | Помпа инфузионная Rochen Litus Р-1200n № 11115776 | Rochen Litus Р-1200n | 11115776 | 433845 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1136,64 |
| 765 | Помпа инфузионная Rochen Litus Р-1200n №1111539 | Rochen Litus Р-1200n | 1111539 | 433842 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 766 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12020671 | Rochen Litus 1800n | 12020671 | 433838 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 767 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030495 | Rochen Litus 1800n | 12030495 | 433839 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 768 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030609 | Rochen Litus 1800n | 12030609 | 433840 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 769 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030649 | Rochen Litus 1800n | 12030649 | 433843 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 770 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030674 | Rochen Litus 1800n | 12030674 | 433844 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 771 | Помпа эндоскопическая Karl Storz, исп. Endomat Hamou | Endomat Hamou | V12582 | 7455336 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3963,72 |
| 772 | Помпаинфузионная Rochen Litus Р-1200n №1106044S | Rochen Litus Р-1200n | 1106044S | 433841 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 773 | Поток БР гавьванизатор | Поток БР | 100212 | 433604 | ФТО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1996,92 |
| 774 | Потолочный операционный светильник Паналед 160 | Паналед 160 | 18-221 | 7456273 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 775 | Прибор Easy-Vac EV2 для изготовления инд.ложек, капп, шин для отбеливания | Easy-Vac EV2 | б\н | 36 902 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1355,64 |
| 776 | Прибор для исследования поля зрения "Периграф Периком" | Периграф Периком | 2637 | 7455356 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3112,8 |
| 777 | Прибор для определения сумеречного зрения Mesotest | Mesotest II | 36713080 | 7455082 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3988,68 |
| 778 | Прибор для определения сумеречного зрения MESOTEST | Mesotest II | 8 914 011 | 7453507 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3988,68 |
| 779 | Прибор для предварительной полимеризации пластмасс TARGIS QUICK | TARGIS QUICK | 1587494 | 7456274 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 780 | Прибор для упаковки медицинский изделий методом термосварки hd, с принадлежностями исполнение HD 650 DL | HD 650 DL | 507670/0518 | 7456064 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 2607 |
| 781 | Прибор для упаковки методом термосварки, тип hd 650 DL | тип hd 650 DL | Б/Н | 7454265 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 782 | Прибор для упаковки методом термосварки, тип hd 650 DL | Тип hd 650 DL | б/н | 7454266 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 783 | Прибор для электрофореза БПФ3, инв.№7451820 | БПФ -3 | 1088 | 7451820 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 3943,92 |
| 784 | Привод компактный пневматический, модель II, 511.701 |  | б/н | 7455908 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2526,72 |
| 785 | Приточный обеззараживатель воздуха " ТИОН В120" | ТИОН В120 |  | 37 940 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 786 | Промыватель для микропланшетов (вошер) Mindray MW-12A | Mindray MW-12A | WF-18101522 | 7454892 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 787 | Промыватель планшет автоматический Аквамарин с принадлежностями ВБ01 | Аквамарин |  | 7456450 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1690,8 |
| 788 | Проявочная машина Agfa CP1000 | Agfa CP1000 | 8844 | 7454786 | рентгенологическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2607 |
| 789 | Проявочная машина"КОДАК" Х-ОМАТ 1000 | “KODAK” X-OMAT 1000 | 1588 | 7451609 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 790 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1276 | 29631* | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1595,52 |
| 791 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1274 | 29632* | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1595,52 |
| 792 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1268 | 35099 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1595,52 |
| 793 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1273 | 29633 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1595,52 |
| 794 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1274 | 33061 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1595,52 |
| 795 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1276 | 33062 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1595,52 |
| 796 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1277 | 33063 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1595,52 |
| 797 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1279 | 33064 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1595,52 |
| 798 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1280 | 33065 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1595,52 |
| 799 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1288 | 35098 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1595,52 |
| 800 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | Элокс-01 | 1289 | 29630 | приемный покой | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1595,52 |
| 801 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) №1267 | Элокс-01 | 1267 | 29634 | терапевтическое отделение | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1595,52 |
| 802 | Рабочее место зубного техника F40 | F40 | б/н | 7456277 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6845,52 |
| 803 | Рабочее место зубного техника F40 | F40 | б/н | 7456278 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6845,52 |
| 804 | Размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со световой и звуковой сигналзацией РП2-01-"БФА" ст.149 п.2 пп.1 НК РФ | РП2-01-"БФА" | 969 | 7455140 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 805 | Размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со световой и звуковой сигналзацией РП2-01-"БФА" ст.149 п.2 пп.1 НК РФ | РП2-01-"БФА" | 971 | 7455141 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 806 | Размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со световой и звуковой сигналзацией РП2-01-"БФА" ст.149 п.2 пп.1 НК РФ | РП2-01-"БФА" | 970 | 7455139 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 807 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | Кардиотехника-04-8М | 1691 | 7454418 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2659,2 |
| 808 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | Кардиотехника-04-8М | 1678 | 7454417 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2659,2 |
| 809 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | Кардиотехника-04-8М (КТ-04-08М) | 1693 | 7454419 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 810 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | Кардиотехника-04-8М (КТ-04-08М) | 1694 | 7454420 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 811 | Рентгеновский панорамный аппарат Veraviewepocs | Veraviewepocs | 8336 | 7456279 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3967,8 |
| 812 | Рентгенографический ап-т Компакт диагност СД-РА | Компакт диагност СД-РА | 3073440-0025 (02169000054) | 7452104 | рентгенологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 72735,36 |
| 813 | Рефрактокератометр автоматический GR-3100K с принадлежностями | GR-3100K | 24 AL 3518 | 7455357 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1595,52 |
| 814 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 | Дезар 3 | 2941, 7743, 2944, 2948, 2949, 2953, 2954,7739, 7740 | 13812 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 815 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 | Дезар 3 | № | 13812 | КДО | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 816 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 №41778 | Дезар 3 | 41778 | 432853 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 817 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 №41923 | Дезар 5 | 41923 | 432857 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 818 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48088 | Дезар 5 | 48088 | 432242 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 819 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48090 | Дезар 5 | 48090 | 432864 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 820 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48100 | Дезар 5 | 48100 | 432858 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 821 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48104 | Дезар 5 | 48104 | 432859 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 822 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48109 | Дезар 5 | 48109 | 432860 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 823 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48110 | Дезар 5 | 48110 | 432861 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 824 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48423 | Дезар 5 | 48423 | 432863 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 825 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48430 | Дезар 5 | 48430 | 432862 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 826 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48472 | Дезар 5 | 48472 | 432865 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 827 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48483 | Дезар 5 | 48483 | 432866 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 828 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48484 | Дезар 5 | 48484 | 432867 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 829 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 7 | Дезар 7 | 365002 | 13628 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 813,36 |
| 830 | Рециркулятор Дезар (настенный) | Дезар | б\н | 36 557 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 813,36 |
| 831 | Рециркулятор РБ-06-Я-ФП | РБ-06-Я-ФП | б\н | 36 932 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 832 | Рукоятка POWERMAX ELITE для шейвера с копками ручного управления | Powermax Elite | REF72200616 | 7453817 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2526,72 |
| 833 | Рукоятка осевая РО.2 (на шейвер ротационный для артроскопии) | ЭлеПС | 11272 | 7455392 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2526,72 |
| 834 | Сагиттальная пила с аккумулятором |  | б/н | 7450996 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2526,72 |
| 835 | Светильник бестеневой LD II Армед | LD II Армед | б/н | 13222 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 836 | Светильник бестеневой LD II Армед | LD II Армед | б/н | 13222 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 837 | Светильник гинекологический СР4 | СР4 | 1164 | 7454337 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 838 | Светильник гинекологический СР4 | СР4 | 1110 | 7454340 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 839 | Светильник гинекологический СР4 | СР4 | 1109 | 7454342 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 840 | Светильник диагностический хирургический передвижной LD-11 | LD II Армед | б/н | 430771 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3389,04 |
| 841 | Светильник медицин модели Masterlight LED (передвижной ) | Masterlight LED | № | 17075 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3389,04 |
| 842 | Светильник медицинский Н-600 | Н-600 | № | 19972 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3389,04 |
| 843 | Светильник медицинский хирургический "Armed" ZD-1 | ZD-1 "Armed" | № | 34929 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 844 | Светильник медицинский хирургический универсальный регулируемый со светодиодными источниками света " | Аксима -СД-100М | 438-12 | 7454806 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3389,04 |
| 845 | Светильник напольный |  | № | 28 806 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3389,04 |
| 846 | Светильник операционный "ЭМАЛЕД 500/500"(Светильник операционный хирургический потолочный) | ЭМАЛЕД 500/500 | 55001860217; L0601176 11 16; L06 01177 11 16; L10 - 14 000029 | 7455848 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3389,04 |
| 847 | Светильник операционный 5-рефлекторный АЛЬФА-735-II потолочный | АЛЬФА-735-II | 85167465 | 7456280 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 848 | Светильник операционный ALFA 734 | ALFA 734 | 84164150 | 7456281 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3389,04 |
| 849 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный , серии MediLux-S-Single | MediLux S-Single ML600M | 082000502V1.01 | 7453968 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 850 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный , серии MediLux-S-Single | серия MediLux S-Single(ML600M- c аккумулятором) | 081300906V1.01 | 7453969 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 851 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный ,серии Estella D-Dual | серия Estella75 | 081401001V0.01 | 7453974 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 852 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии D-Dual | серия Estella75 | 083100202V0.01 | 7453976 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 853 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | серия Estella75 | 081401004V0.01 | 7453979 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 854 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | серия Estella75 | 083100208V0.01 | 7453975 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 855 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | серия Estella75 | 083100204V0.01 | 7453977 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 856 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | серия Estella75 | 083100201V0.01 | 7453978 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 857 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella S-Single, Estella 5 | Estella5 | 083601502V0.01 | 7454213 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 858 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella S-Single, Estella 5 | Estella 5 | 081603915V0.02 | 7454214 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 859 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии MediLux-S-Single, ML600MB | MediLux-S-Single, Estella 5 | 092603601V1.01 | 7454310 | хирургическое отделение №1 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3389,04 |
| 860 | Светильник передвижной 3-х рефлекторный, инв.№7451030 | ПР-5 | 1972 | 7451030 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 861 | Светильник рефлекторный №1866 | СР-3 | 1866 | 38719 | дневной стационар | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3389,04 |
| 862 | Светильник хирургический настенный ЭМАЛЕД | ЭМАЛЕД | W02001500916 | 7456282 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3389,04 |
| 863 | Светильник хирургический светодиодный HyLed с принадлежностями вариант исполнения HyLED 9500M | HyLED 9500M | № | 7456027 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3389,04 |
| 864 | Силовое оборудование АPD- комплект пневматического высокоскоростного силового оборудования ручечного | АPD- комплект | б/н | 7454810 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 865 | Силовое оборудование САD- комплект пневматического силового оборудования(Compact Air Drive II) для в | САD- комплект Compact Air Drive II | 37705 | 7454811 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 866 | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS Plus (Sirona, Германия) | XIOS Plus | 6869 | 7456287 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 4084,68 |
| 867 | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS Plus (Sirona, Германия) | XIOS Plus | 6861 | 7456288 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 4084,68 |
| 868 | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG | XIOS XG | 10014257 | 7456290 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 4064,28 |
| 869 | Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, вариант исполнения EPIQ 5 | EPIQ 5 | US614C0871 | 7456026 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 8169,84 |
| 870 | Система ультрозвуковая диагностика En Yisor C | En Yisor C | М2540-67000SC, РМ653000043 Serial 003601 | 7454064 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 8169,84 |
| 871 | Система холтерского мониторирования ЭКГи АД | ECG Holter EC-3H | 8100863 | 7455087 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 872 | Система холтерского мониторирования ЭКГи АД | ECG Holter EC-3H | 8100868 | 7455087 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 873 | Система холтерского мониторирования ЭКГи АД | ECG Holter EC-3H ( АД ) | 5100586 | 7455087 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 874 | Система цифровая рентгенографическая DigiEуе с принадлежностями, вариант исполнения DigiEуе 560 | DigiEуе 560 | А8-33000101 | 7455198 | рентгенологическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 72735,36 |
| 875 | Скайлер ультразвуковой DTE-D7 LED | ТИОН В120 | 204 каб. 19503.51 цел + 7272,49 пл | 36 526 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 876 | Скайлер ультразвуковой DTE-D7 LED | ТИОН В120 | 204 каб. | 36 528 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 877 | Скайлер ультразвуковой ТИОН В120 | ТИОН В120 | б\н | 36 526 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 878 | Скалер Woodpecker | WOODPECKER | з.н. S1А0135D7L | 36 928 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 879 | Скалер Woodpecker DTE | WOODPECKER | зн S1810363D7L | 36 683 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 880 | Скалер Woodpecker DTE | WOODPECKER | з.н. S17A0206D7L | 36 684 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 881 | Скалер Woodpecker DTE | WOODPECKER | зн S17B0098D71 | 37 419 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 882 | Скалер Woodpecker DTE | WOODPECKER | зн S1850319d71 | 37 420 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 883 | Скалер Woodpecker DTE | WOODPECKER | зн S1850330d71 | 37 421 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 884 | Скалер Woodpeeker ультразвуковой DTE-D7 | WOODPECKER | з/н S1780318D7L | 37 368 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 885 | Скалер Woodpeeker ультразвуковой DTE-D7 | WOODPECKER | з/н S1780333D7L | 37 369 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 886 | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | DTE-D7 | S 14B0023D7 | 37 251 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2022 |
| 887 | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | DTE-D7 | S 1310004D7L | 37 205 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 888 | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | DTE-D7 | В0102D7 | 37 252 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 889 | Скалер ультразвуковой портативный Varios 750 NK | Varios 750 NK | з.н. 03Y06687 | 36 879 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 890 | Скалер ультразвуковой портативный Varios 750 NK | Varios 750 NK | з.н. 03Y06698 | 36 880 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 891 | СканердентальныйЕnhanced Geometry Solutions | Еnhanced Geometry Solutions | 672 | 7456298 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1901,04 |
| 892 | Спирограф компьютерный "Валента" | Валента | 1 | 37954 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1996,92 |
| 893 | Станок фрезерно-параллелометрический ФПУ 4.0 Аверон | ФПУ 4.0 Аверон | 50307 | 7456333 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3050,16 |
| 894 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-"ПЗ" (Касимов) | ГП-80-Ох-"ПЗ" | 370 | 30196 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 895 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | ГП-80 МО | 462 | 13418 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 896 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | ГП-80 МО | 437 | 13418 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1996,92 |
| 897 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | ГП-80 МО | 395 | 13418 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 898 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО СПУ | ГП-80 СПУ | № | 28 730 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1996,92 |
| 899 | Стерилизатор ГП-20 | ГП-20 | 13 | 30197 | педиатрическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 900 | Стерилизатор ГП-80 МО | ГП-80 | 133 | 32699 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 901 | Стерилизатор ГП-80 СПУ с охлаждением | ГП-80 СПУ | 28390 | 37025 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1996,92 |
| 902 | Стерилизатор ГП-80 СПУ с охлаждением | ГП-80 СПУ | 28393 | 37026 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1996,92 |
| 903 | Стерилизатор паровой | ВК-75-01 | 750 | 7452313 | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3065,88 |
| 904 | Стерилизатор паровой | ВК-75-01 | 760 | 7452320 | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3065,88 |
| 905 | Стерилизатор паровой Tanzo C18 | Tanzo C18 | с.н. S 1209V0170 W Кинель | 36 836 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 3065,88 |
| 906 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | ВК-75-01 | 642 | 7450887 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 3065,88 |
| 907 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | ВК-75-01 | 758 | 7452321 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 3065,88 |
| 908 | Стерлизатор ГК-100-3 1400022-10 | ГК-100-3 | 1400022-10 | 7455216 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3065,88 |
| 909 | Стерлизатор ГП-40-3 | ГП-40-3 | 4629 | 7455089 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1996,92 |
| 910 | Стерлизатор паровой марки DGM с принадлежностями в исполнении AND-400 | AND-400 | 325/843 | 7455154 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4643,52 |
| 911 | Стерлизатор паровой марки DGM с принадлежностями в исполнении AND-400 | AND-400 | 318/901 | 7455155 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4643,52 |
| 912 | Стерлизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в исполнении DGM Z-150 | DGM Z-150 | 1240934 | 7455144 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4643,52 |
| 913 | Стерлизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в исполнении DGM Z-40 | DGM Z-40 | 1340322 (2994) | 7455145 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 4643,52 |
| 914 | Стойка артроскопическая с комплектующими | Karl Storz | № | 27 254 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 24608,04 |
| 915 | Стойка хирургическая с комплектующими | 7455274 | № | 28 883 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6883,56 |
| 916 | Стол Mobilis OPX с принадлежностями | Mobilis OPX | 100613-N | 7454802 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 917 | Стол зубного техника |  | 24 | 7456127 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6845,52 |
| 918 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | AR-E22 Аркодор | б/н | 7456335 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6845,52 |
| 919 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | AR-E22 Аркодор | б/н | 7456337 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6845,52 |
| 920 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | AR-E22 Аркодор | б/н | 7456336 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 6845,52 |
| 921 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | AR-E22 Аркодор | б/н | 7456338 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 6845,52 |
| 922 | Стол зубного техника Е22 на два рабочих места | AR-E22 Аркодор | б/н | 7456339 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6845,52 |
| 923 | Стол медицинский универсальный Tarsus (двухсекционный, 3 моторный) | Tarsus | 11816 | 7454248 | рентгенхирургические методы лечения | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 924 | Стол операционный |  | 425594 | 39422 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 3424,56 |
| 925 | Стол операционный универсальный СОУр-1 | СОУр-1 |  | 7454121 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 926 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | Smart Р 2000C | 084903103V9.03 | 7453987 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3424,56 |
| 927 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | С 200 К | 092601501V3.04 | 7454225 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 928 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | С 200 К | 092501802V3.04 | 7454296 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 929 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | С 200 К | 083502302V3.04 | 7454297 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 930 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | С200К | 083502303V3.04 | 7454229 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 931 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | Smart Р 2000C | 084903101V9.03 | 7453986 | ЛОР | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 932 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | мод.Smart-P2000 C |  | 7453988 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 933 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | мод.Smart-P2000 с ортоп приставкой Р 650 | 08400201V9.03 | 7453967 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 934 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | мод.Smart-P2000 C | 084903102V9.03 | 7453985 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 3424,56 |
| 935 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | SMART P 2000 C | 084903101V9.02 | 7453984 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3424,56 |
| 936 | Стол с УФ-облучателем с одним ящиком СТОМЭЛ, 21401 | СТОМЭЛ | 3937 | 17464 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 937 | Столики стоматологические с УФ-бактерицидным облучателем | «Стомел» | 2911 | 14133 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 938 | Столики стоматологические с УФ-бактерицидным облучателем | «Стомел» | 2908 | 14133 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 939 | Столики стоматологические с УФ-бактерицидным облучателем | «Стомел» | 2906 | 14133 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 940 | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | Смайл Мини.02-3 | 15410 | 7456346 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 13742,04 |
| 941 | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | Смайл Мини.02-3 | 15707 | 7456344 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 13742,04 |
| 942 | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | Смайл Мини.02-3 | 15706 | 7456345 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 13742,04 |
| 943 | Стоматолог.установка "Смайл Мини 02-3" | Смайл Мини.02-3 | 5158 | 7456347 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 13742,04 |
| 944 | Стоматологическая установка AL 398 Siger S30 с нижней подачей | AL 398 Siger S30 | 8100244 | 7456348 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 13742,04 |
| 945 | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с верхней подачей | PUMA ELI 5 | SN с 71171665 | 7456349 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 946 | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с верхней подачей | PUMA ELI 5 | SN C 71171819 | 7456350 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 947 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | PUMA ELI Castellini | 06CBF | 7456351 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 948 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | PUMA ELI Castellini | 06CBD | 7456352 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 949 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | PUMA ELI Castellini | 06CBA | 7456353 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 950 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | PUMA ELI Castellini | 06СВЕ | 7456354 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 951 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | PUMA ELI Castellini | 06СAZ | 7456355 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 952 | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | PUMA ELI Castellini | 71СF0087 | 7456358 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 953 | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | PUMA ELI Castellini | 71СА1596 | 7456357 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 954 | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | PUMA ELI Castellini | 71СА1606 | 7456356 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 15761,88 |
| 955 | Стоматологическая установка QL-2028 с верхней подачей Dark Blue | QL-2028 с верхней подачей Dark Blue | 00-03-0354 | 7456359 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 15761,88 |
| 956 | Стоматологическая установка Siger S 30 с нижней подачей Light Blue | Siger S 30 с нижней подачей Light Blue | SN 08060036 | 7456360 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 15761,88 |
| 957 | Стоматологическая установка Siger S30 c верхней подачей воды | Siger S30 c верхней подачей воды | S-30-13110293 | 7456361 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 15761,88 |
| 958 | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | Siger S30 c верхней подачей воды | S 16020036 | 7456363 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 959 | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | Siger S30 c верхней подачей воды | S30-16060165 | 7456364 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 15761,88 |
| 960 | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | Siger S30 c верхней подачей воды | S-30-13110259 | 7456362 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 15761,88 |
| 961 | Сухожаровой шкаф |  | 08-43302 | 7456366 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1981,32 |
| 962 | Термостат | ТС-80М-2 | 7254 | 39413 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1991,76 |
| 963 | Термостат воздушный д/обесп. температ. режима термостат.при пров. бактер.и биохим.исслед.ТВ-20-ПЗ-"К | ТВ-20-ПЗ-"К | 1 | 33199 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1991,76 |
| 964 | Термостат воздушный ТВ-80-1 (+28 до 70*) | ТВ-80-1 | 1 | 35 483 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1991,76 |
| 965 | Термостат воздушный ТВ-80-1 (+28 до 70*) | ТВ-80-1 | 1 | 35 484 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1991,76 |
| 966 | Термостат ГС-80 м2 | ТС-80 | 7709 | 7451493 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1991,76 |
| 967 | Термостат для парафиновой заливки ТПЗ-20, зав.№395 | ТПЗ-20 | 395 | 431910 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1991,76 |
| 968 | Термостат для парафиновой заливки ТПЗ-20, зав.№412 | ТПЗ-20 | 412 | 432203 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1991,76 |
| 969 | Термостат суховоздушный лабораторный ТСв Л-80 | ТСвЛ-80 | 537 | 13434 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1991,76 |
| 970 | Термостат суховоздушный лабораторный ТСв Л-80 | ТСвЛ-80 | 697 | 13434 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1991,76 |
| 971 | Термостат суховоздушный тип ТС1/20 | ТС1\20 | 3545 | 12284 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1991,76 |
| 972 | Термостат ТС | ТС-1\80 МД | 5836 | 12266 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1991,76 |
| 973 | Термостат ТС-80 | ТС-80 М2 | 3144 | 7451500 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1991,76 |
| 974 | Термостат ТС-80 | ТС1\80 | 6094 | 7452473 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1991,76 |
| 975 | Термостат ТС-80 | ТС-80М | 833 | 7451586 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1991,76 |
| 976 | Тестер зрения электронный (проектор знаков) СР-30 А с принадлежностями | CP-30A | 135910 | 7455358 | ВЭК 1 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 977 | Томограф цифровой объемный дентальный GALLILEOS | GALLILEOS | 2817 | 7456367 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 77251,44 |
| 978 | УЗ сканер SonoScape SSI-5000 Сер.Номер1500053 | SonoScape SSI-5000 | 1500053 | 7453659 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 8169,84 |
| 979 | Ултразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным допплеровским картированием с принадлежностями производства фирмы "Миндрей"(КНР), в комплектации | М-7 | NW-4B004542 | 7455378 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8169,84 |
| 980 | Ульотрафиолетовый стационарный облучатель "ОУФНУ" | ОУФНУ | 9365 | 20564 | ФТО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 813,36 |
| 981 | Ультразвуковая ванна в комп. с аксес. 0,6л СD-6800 | СD-6800 | с.н.0115575 | 37 071 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1376,52 |
| 982 | Ультразвуковая диагностическая система DC-7 экспертного класса с цветным доплеровским картированием | DC-7 | МХ-47006148 | 7455297 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 8169,84 |
| 983 | Ультразвуковая диагностическая система DC-8 экспертного класса с цветным доплеровским картированием | DC-8 | QE-47002599 | 7455296 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8169,84 |
| 984 | Ультразвуковая диагностическая система En Visor | En Visor | US 60301091 | 7455103 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 8169,84 |
| 985 | Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса DC-8 с цветным допплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей"(КНР), в комплектации | DC-8 | QE-4В003023 | 7455377 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 8169,84 |
| 986 | Ультразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным доплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей" (КНР) | М-7 | NW-47004095 | 7455298 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 8169,84 |
| 987 | Ультразвуковой парадонтологический центр+скайлер Vector | Vector | W 010101 | 7456377 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1357,68 |
| 988 | Ультразвуковойаппарат Suprasson Piezo Endo Classiс | Suprasson Piezo Endo Classiс | 404563068 | 7456376 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1283,64 |
| 989 | Универсальная цветная 4D ультразвуковая система с принадлежностями ACUSON Antares | ACUSON Antares | 113951 | 7455406 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 8169,84 |
| 990 | Универсальное гинекологическое кресло с электроприводом DIXION Grase 8400 | Grase 8400 DIXION | 8041405019 | 7455320 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3232,68 |
| 991 | Установка для получения очищеной воды и воды для инъекций УВОИ-М.Ф. "АКВАЛАБ" УВОИ-МФ 1812-4 | АКВАЛАБ" УВОИ-МФ |  | 7456538 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1690,8 |
| 992 | Установка для получения очищеной воды и воды для инъекций УВОИ-М.Ф. "АКВАЛАБ" УВОИ-МФ 1812-4 | АКВАЛАБ" УВОИ-МФ |  | 7456539 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1690,8 |
| 993 | Установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей серии "ОСМОТЕК" | мод. 25-2 | 713156 | 7455157 | ЦСО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 23222,16 |
| 994 | Установка кинезитерапевтическая "ЭКЗАРТА" | ЭКЗАРТА | 54 | 7455133 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4533 |
| 995 | Установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной рамой, с принадлежностями Ziehm Vision | Ziehm Vision | 10566 | 7454819 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 68595,48 |
| 996 | Установка стоматологическая "Перфомер" | Перфомер | Н789604 | 7456130 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 13742,04 |
| 997 | Установка стоматологическая "Перформер" | Перформер | I159569 | 7456379 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 13742,04 |
| 998 | Установка стоматологическая пневматическая "Клер" | Клер | 14 | 7456381 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3050,16 |
| 999 | Установка телеуправляемая рентнегодиагностическая CLINODIGIT производство ITALRAY(Италия) | ITALRAY CLINODIGIT | 21-922-07 | 7453778 | рентгенологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 72735,36 |
| 1000 | Устройсво электонное Стабилотренажер ST - 150 | ST - 150 | 363 | 7455625 | Неврологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 3770,76 |
| 1001 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" | ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" | 1318 | 7454783 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1595,52 |
| 1002 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "Вибротестер-МБН" для работы с ПК | Вибротестер-МБН | 1477 | 7455167 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1595,52 |
| 1003 | Устройство для исследования вибрационной чуствительности ВТ-02-1"Вибротестер -МБН" | Вибротестер -МБН | 15-23 | 7455150 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1595,52 |
| 1004 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | УНИ 2.0 МОДИС | 306011 | 36 811 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 1005 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | УНИ 2.0 МОДИС | зав.№312027 | 36 868 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 1006 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | УНИ 2.0 МОДИС | Зав.№312024 | 36 869 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 1007 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | УНИ 2.0 МОДИС | зав.№312028 | 36 870 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 1008 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | УНИ 2.0 МОДИС | зав.№312026 | 36 871 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 1009 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | УНИ 2.0 МОДИС | зав.№312023 | 36 872 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 1010 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | УНИ 2.0 МОДИС | зав.№312034 | 36 873 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2022 |
| 1011 | Фетальный монитор TEAM CARE | TEAM CARE | 90-20-57 | 7451381 | женская консультвция | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 6702 |
| 1012 | Фиброгастроскоп многофункциональный | FG-29V | А113955 | 7453382 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 30444,6 |
| 1013 | Фиброколоноскоп с экстрабольшим инструм. каналом | FC-38 LV | А110552 | 7453385 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 30444,6 |
| 1014 | Фиброскоп "ПЕНТАКС" для исследования дыхательных путей с принадлежностями | ПЕНТАКС | А041963 | 7456091 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 38266,92 |
| 1015 | Физиодиспенсер Surgic XT Plus | Surgic XT Plus | В 2509692 | 7456382 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1638,24 |
| 1016 | Физиодиспенсер Surgic XT Plus с оптикой + Х-SG20L Хирур.угл.нак.(20:1) титан., NSK Япония | Surgic XT Plus | 1269 | 7454746 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 3128,4 |
| 1017 | Флюрограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной | ПОСКАН 2000 | 15-30159 | 7455541 | рентгенологическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 72735,36 |
| 1018 | Флюрограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной | ПОСКАН 2000 | 12-30136 | 7454895 | рентгенологическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 72735,36 |
| 1019 | Фотоэлектрокалориметр КФК - 3 | КФК-3 | 9007085 | 7455108 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2633,16 |
| 1020 | Фрезерный станок Paraskop M | Paraskop M | 288473 | 7456131 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3050,16 |
| 1021 | Холтер. сист. монит. с рег. ЭКГ+АДSchillerMT - 101 | Schiller MT-101/200 | 300.06437 | 7455117 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 1022 | Холтер. сист. монит. с рег. ЭКГ+АДSchillerMT - 101 | Schiller MT-101/200 | 300.06438 | 7455117 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2659,2 |
| 1023 | Центрифуга | ОПн-3 | 645 | 12269 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 5483,64 |
| 1024 | Центрифуга | ОПн-3 | 814 | 12269 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 5483,64 |
| 1025 | Центрифуга Medilite (220 Вт) -2581 | Medilite | 28804 | 7455319 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 5483,64 |
| 1026 | Центрифуга лабораторная | ОПн-3 УХЛ 4.2 | 3559 | 39414 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 5483,64 |
| 1027 | Центрифуга лабораторная | ОПн-3 УХЛ 4.2 | 470 | 39414 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5483,64 |
| 1028 | Центрифуга лабораторная | Опн-8 УХЛ 4.2 | 1668 | 39414 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5483,64 |
| 1029 | Центрифуга лабораторная | ЦЛК-1 | 2589 | 39414 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5483,64 |
| 1030 | Центрифуга лабораторная | Опн-8 УХЛ 4.2 | 5675 | 39414 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5483,64 |
| 1031 | Центрифуга лабораторная (Чехославакия) | Чехославакия | 960039 | 39414 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 5483,64 |
| 1032 | Центрифуга лабораторная Eba - 200, пр-ва "Андреас Хеттих ГмбХ и Ко КГ", Германия | Eba - 200 | 0015407- 03 | 7455927 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 6892,56 |
| 1033 | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод. Rotofix 32, с принадлежностями (тип А) | Rotofix 32 | 0040372 | 7456449 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6892,56 |
| 1034 | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод.Rotofix 32,c принадлежностями | .Rotofix 32 | 30051 | 7455800 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 1035 | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод.Rotofix 32,c принадлежностями | Rotofix 32 | 33676 | 7455930 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2659,2 |
| 1036 | Центрифуга лабораторная медицинская рефрижераторная ЦРС-8 спр-ва "Чанша Сянчжи Центрифуга Инструмент Ко, Лтд. Китай | ЦРС-8 | С1602022 | 7456012 | ГХК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5483,64 |
| 1037 | Центрифуга мед. ОПН-3.02 | ОПН-3.02 |  | 432087 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5483,64 |
| 1038 | Центрифуга медицинская серии СМ - 6МТ, с ротором 6М.03 ( Elmi ) | СМ - 6МТ | 1820237D | 7456071 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 5483,64 |
| 1039 | Цефалостат для Veraviewepocs 5 CP, J.Moritta | Veraviewepocs 5 CP, J.Moritta | 8336 | 7456383 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 4889,64 |
| 1040 | Цифровая малодозовая флюрографическая рентген.система CLINOMAT | CLINOMAT | 11/06487 (01-101-06) | 7455119 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 72099 |
| 1041 | Шейвер артроскопический ротационный ШРА-01 "ЭлеПС" | ШРА-01 "ЭлеПС" | 11143 | 7454734 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2659,2 |
| 1042 | Шкаф с бактерицидн.лампой (1635*500*500) |  | б\н | 37 935 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 1043 | Шкаф с бактерицидн.лампой (1635*500*500) |  | б\н | 37 936 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 813,36 |
| 1044 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | ШСС-80 | 22212 | 7451362 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 1045 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | ШСС-80 | 22085 | 7451363 | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 1046 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | ШСС-80 | 22063 | 7451359 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 1047 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | ШСС-80 | 22069 | 7451365 | ПАО | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 1048 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | ШСС-80 | 22063 | 7451358 | рентгенхирургические методы лечения | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 1049 | Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80 "Касимов" | ШСвЛ-80-Касимов | 202 | 13435 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 1050 | Шкаф суховоздушный ШС-80 | ШСВ-80 | 12 | 12291 | КДЛ | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 1345,2 |
| 1051 | Шкаф сухожаровой WTD53FD | WTD53FD МГ-6 |  | 7454403 | КДЛ | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1345,2 |
| 1052 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШС-80 | 928 | 7451387 | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 1053 | Шкаф сушильно-стерилизационный, инв.№7451294 | ШС-80 | 922 | 7451294 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1345,2 |
| 1054 | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1686 | б/н | аптека | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1345,2 |
| 1055 | Шкаф сушильный | ШС 40М | 329 | 38693 | КДЛ | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 1345,2 |
| 1056 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | ШС-80-01 СПУ | 18545 | 35125 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1345,2 |
| 1057 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | ШС-80-01 СПУ | 18538 | 35126 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1345,2 |
| 1058 | Шлифмотор стоматологич. ШМ-СОНИС 3.147 | ШМ-СОНИС 3.147 | б\н | 37 943 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 1059 | Шлифмотор стоматологический ШМ-СОНИС 3.147 | ШМ-СОНИС 3.147 | з. н.-385 | 36 838 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 3060,6 |
| 1060 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | SEP 10S-2000 | 363507 | 7453805 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 1061 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | SEP 10S-2000 | 364207 | 7453806 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 1062 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | SEP 10S-2000 | 364307 | 7453807 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 1063 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | SEP 10S Aitecs | 364207 | 7453806 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 1064 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | SEP 10S-2000 | 365507 | 7453808 | рентгенхирургические методы лечения | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1136,64 |
| 1065 | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | SEP-10S R-20 000 | 365207 | 7453801 | неврологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1136,64 |
| 1066 | Щелевая лампа ЩЛ 3Г.018 с адаптером | ЩЛ.3Г.018 | 1880 | 7451614 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1996,92 |
| 1067 | ЭКГ-1-но канальный ЭК 1 Т -07 | ЭК 1 Т -07 | 5002056 | 7454118 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2607 |
| 1068 | Эл.кардиограф ESG-9020k | Nihon Konden ESG-9020 | 12387 | 7452701 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 1069 | Эл.кардиограф ESG-9020k, инв.№7451186 | ECG-9020k NIHON | 11211 | 7451186 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1070 | Эл.кардиограф ESG-9020k, инв.№7451378 | ECG-9020k NIHON | 8460 | 7451378 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1071 | Электрокардиограф 12-ти канальный Medinova ECG-9812 | Medinova ECG-9812 | 90130929006U | 7455261 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1072 | Электрокардиограф 12-ти канальный с регистрацией ЭКГ 12Т-01-"Р-Д" | ЭКГ 12Т-01-"Р-Д | G180714669 | 7456074 | Здравпункт | Здравпункт | Самарская обл., Красноглинский р-он, п.Красная Глинка,б/н | 2607 |
| 1073 | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" вариант исполнения ЭК12Т-01-"Р=Д"/141 | ЭК12Т-01-"Р-Д" | SNC190417377 | 7456433 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2680,08 |
| 1074 | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 | Medinova ECG-9806 | 60121222053С | 36699 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 1075 | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 | Medinova ECG-9806 | 6013101001ОС | 13943 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 1076 | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 сер. № | Medinova ECG-9806 | 60130505003С | 17055 | терапевтическое отделение | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1077 | Электрокардиограф Biocare ECG | Biocare ECG-101С | 14110 40049 | 28577 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1078 | Электрокардиограф BTL-08 SD | BTL-08 SD | 071D-B-03858 | 7455359 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1079 | Электрокардиограф FX-2155 "фукуда" | 29140621 | 29140621 | 7452084 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1080 | Электрокардиограф Kenz-Cardiсo-1210, инв.№7454322 | Kenz-Cardio-1210 | 0904-1499 | 7454322 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1081 | Электрокардиограф SCHILLER AT-1 | Schiller AT-1 | 190/27025 | 7451357 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1082 | Электрокардиограф Schiller АТ 101С | Schiller АТ 101С | 080.09726 | 7454164 | Амбулатория ст. Октябрьск | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 2607 |
| 1083 | Электрокардиограф SCILLER-АТ-1 | Schiller-AT-1 | 190/08322 | 7450883 | педиатрическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1084 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ | ЭК12Т-01-Р-Д | G170210257 | 7455866 | Амбулатория ст. Октябрьск | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 2607 |
| 1085 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ | ЭК12Т-01-Р-Д | G170210258 | 7455862 | здравпункт | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 1086 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ ЭК12Т-01-Р-Д | ЭК12Т-01-Р-Д | G170310355 | 7455874 | НО-ОНМК | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 1087 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ ЭК 12Т-01-"Р-Д" | ЭКГ 12Т-01-"Р-Д | G181216399 | 7456118 | Здравпункт | Здравпункт | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 2607 |
| 1088 | Электрокардиограф двенадцати канальный ЭК12Т-01-Р-Д | ЭК12Т-01-Р-Д | G170210255 | 7455861 | ФАП ТЧ-12 ст. Кинель | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2607 |
| 1089 | Электрокардиограф двенадцатиканальный ЭК 12Т-01-"Р-Д" | ЭК 12Т-01-"Р-Д" | G181015761 | 7456106 | анестезиологии и реанимации | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1090 | Электрокардиограф двенадцатиканальный ЭК12Т-01-"Р-Д" | ЭК12Т-01-"Р-Д" | G180313334 | 7456025 | приемный покой | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1091 | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ | ЭК12Т-01-"Р-Д" | G190417324 | 7456436 | терапевтическое отделение № 2 | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1092 | Электрокардиограф ЕХ-2111 "факуда" | ЕХ-2111 "факуда" | 29079435 | 7450939 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 1093 | Электрокардиограф ЕХ-2111, инв.№7450886 | Fdukuda Fx-2111 | 29079425 | 7450886 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1094 | Электрокардиограф Нихонконден | Nihon Konden ESG-9020 | 6444 | 7455125 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 1095 | Электрокардиограф одноканальный Medinova ECG-9801 сер. №1012022807 | Medinova ECG-9801 | 1012022807 | 28570 | кардиологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
| 1096 | Электрокардиограф ЭКГ -10 - 03/Dixion ECG | ECG -10 - 03/Dixion | 1031005024 | 7455127 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на станции Сызрань | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2607 |
| 1097 | Электрокардиограф(3 канала) FCP-7101 | Fukuda FCP-7101 | 50002168 | 37650 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2607 |
| 1098 | Электрокардиограф(3 канала) FCP-7101 | Fukuda FCP-7101 | 50002169 | 37650 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 1099 | Электронейромиограф Нейро-ЭМГ-микро Нейрософт, инв.№7453508 | Нейро-ЭМГ | 3040105 | 7453508 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 4403,76 |
| 1100 | Электрохирургический аппарат, инв.№7454074 | Фотек «Е 80» | 2210 | 7454074 | КДО | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2554,92 |
| 1101 | Электрохирургический блок OLYMPUS UES-40 | OLYMPUS UES-40 | 7721123 | 7455164 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6642,6 |
| 1102 | Электрошпатель ЭШ-2,2 сенсорный регулятор Аверон | ШМ-СОНИС 3.147 | с.н.901020 | 36 727 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 1103 | Электрошпатель Модис Аверон | Модис Аверон | з.н 805041 | 36 929 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1981,32 |
| 1104 | Электрошпатель Модис Аверон | Модис Аверон | з/н 805046 | 36 930 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1981,32 |
| 1105 | Электрошпатель МОДИС. Аверон. | Модис Аверон | б\н | 36 562 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1981,32 |
| 1106 | Электрошпатель ЭШ-1,2 Аверон | ЭШ-1,2 Аверон | с.н.812217 | 36 701 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 1107 | Электрошпатель ЭШ-1.2 Модис Аверон | ЭШ-1,2 Аверон | с.н.303018 | 36 828 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2501,76 |
| 1108 | Электроэнцефалограф Нейрон Спектр-3 Нейрософт(Иваново) | Нейрон Спектр-3 | 6450105 | 7454066 | диагностическое | Поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2659,2 |
| 1109 | Электроэнцефалограф Нейрон-спектр-2 | Нейрон-Спектр 2 | 9191207 | 7453821 | диагностическое | Поликлиника №1 на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 4403,76 |
| 1110 | Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-3 Нейрософт | Нейрон-Спектр 3 | 5771104 | 7453509 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 4403,76 |
| 1111 | Элетрокардиограф CARDIOVIT AT-1 | Schiller Cardiovit AT-1 | 8019 | 7454316 | рентгенхирургические методы лечения | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 2607 |
| 1112 | Эндовидеостойка в комплекте с оборудованием и инструментарием для общей и гинекологической хирургии | Karl Storz | № | 7454807 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 24608,04 |
| 1113 | Эндовидеостойка в комплекте с оборудованием и инструментарием для общей и урологической хирургии | Karl Storz | № | 7454808 | хирургическое отделение №2 | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 24608,04 |
| 1114 | Эндовидеостойка для визуализации и обработки изображения в комплекте | Karl Storz | WX 698247-Р | 7454821 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 24608,04 |
| 1115 | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | X-Smart | SN S507364 | 7456396 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 1116 | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | X-Smart | SN OS406816 | 7456397 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 1117 | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | X-Smart | SN O507370 | 7456398 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 1118 | Эндодонтический аппарат X-Smart с микромотором и наконечником 16:1 | X-Smart | с.н.03489897,Кинель | 36 830 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Кинель | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 2450,52 |
| 1119 | Эндодонтический мотор SILVER-RECIPROC | SILVER-RECIPROC | SR 14289,наконечник SN 42571 | 7456399 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Сызрань-1 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 2450,52 |
| 1120 | Эндодонтический мотор SILVER-RECIPROC № SR14629 | SILVER-RECIPROC | SR 14629, наконечник SN 41928 | 7456400 | Стоматологическая поликлиника | Стоматологическая поликлиника на станции Самара | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2450,52 |
| 1121 | Эндоскоп гибкий: гастроскоп, модель FG-IZ | FG-1Z | 5G204A483 | 7454301 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 30444,6 |
| 1122 | Эндоскоп гибкий: колоноскоп, модель ES-250WE5 | ЕS-250WЕ5 | 5C358A003 | 7454305 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 26978,28 |
| 1123 | Эндоскоп гибкий: колоноскоп, модель EС- 250WL5 | EC- 250WL5 | 6C309A110 | 7454304 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 26978,28 |
| 1124 | Эндоскопический видеоинформационный центр CV-V1, производства "Олимп Медикал Системс Корпорейшн", Яп | CV-V1 | 7730791 | 7456042 | эндоскопическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 14077,8 |
| 1125 | Эндохирургическая стойка с принадлежностями | Karl Storz |  | 7456044 | операционный блок | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 18698,4 |
| 1126 | Эндохирургический комплект для операционной лапороскопии в гинекологии GIMMI | 2*250 Вт Alpha | L 300212 | 7453390 | гинекологическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 6883,56 |
| 1127 | Эргометр Ergoselect, мод. 200К | Ergoselect, мод. 200К | 2014005623 | 7495361 | диагностическое | Стационар на станции Самара | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 2607 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 393 274,48 |