Техническое задание

на оказание услуг по приобретению автотранспортного средства на условиях финансовой аренды (лизингу) с последующим переходом права собственности к ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»г.Самара».

Основные технические требования к Предмету лизинга:

Автомобиль марки  Газель NEXT  или аналог (далее – Предмет лизинга) в количестве 1(одной) единицы должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов. Не допускается поставка повторно использованного, и контрафактного Предмета лизинга. Год выпуска Предмета лизинга – не ранее 2022 года. Поставляемые составные части и комплектующие Предмета лизинга должны быть новыми, неиспользованными, изготовленными не более чем за 1 (один) год до даты отгрузки предмета лизинга.

Предмет лизинга не должен находиться под арестом или запрещением, а также должны быть свободными от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

Предмет лизинга должен иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию, документами необходимыми для регистрации в органах Ростехнадзора (ПТС, ПКУ, акт приема-передачи), а также документация должна быть изготовлена в соответствии с государственными стандартами и требованиями, принятыми в Российской Федерации в отношении данного вида предмета лизинга.

Наименование и количество товара: В рамках настоящего договора Лизингодатель берет на себя обязательства поставить Лизингополучателю Товар  в соответствии с техническими характеристиками, указанными в нижеприведенной таблице:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Количество | 1 (один) шт. |
| Год выпуска | Не ранее 2022 года |
| Пробег | Без пробега |
| Тип кузова | Фургон цельнометаллический |
| Цвет кузова | Белый |
| Количество мест | 1+2 |
| Длина, мм не менее | 5607 |
| Ширина, мм не менее | 2068 |
| Высота, мм не менее | 2753 |
| Полная масса ,кг не более | 3500 |
| Привод | Задний 2*4 |
| Механическая коробка передач | МКП5 |
| Двигатель | Дизельный |
| Рабочий обьём двигателя, литр | 2,8 |
| Число цилиндров/ расположение | 4 / рядное |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 82,5 (112,2) |
| Тип топлива | Дизель ( по сезону) |
| Норма токсичности | Евро-5 |
| Минимальный радиус поворота | 5,7 метра |
| Клиренс , мм не менее | 170 |
| Топливный бак, л. не менее | 70 |
| Гидроусилитель рулевого управления | Наличие |
| Рулевая колонка | Регулируемая по наклону |
| Запасной инструмент и принадлежности | Наличие |
| Шины 185/75 R-16С | Наличие |
| Штампованные колесные диски 16” | Наличие |
| Полноразмерное запасное колесо | Наличие |
| Безопасность и комфорт |  |
| Ремни безопасности водителя и пассажиров | Наличие |
| Водительское сидение с раздельной регулировкой по высоте, горизонтали и регулировки угла наклона спинки | Наличие |
| Подогрев зеркал | Наличие |
| Стабилизатор задней подвески | Наличие |
| Электростеклоподъёмники | Наличие |
| Аудиоподготовка | Наличие |
| Магнитные фиксаторы задних дверей в открытом положении | Наличие |
| Круиз-контроль | Наличие |
| Центральный замок | Наличие |
| Утеплитель радиатора | Наличие |

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре.

Срок лизинга – 36 месяцев.

Лизингополучатель производит оплату ежемесячно равными долями в течение каждого года действия договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей.

Авансовый платеж, подлежащий перечислению Лизингополучателем Лизингодателю составляет 20% от стоимости Имущества (Предмета лизинга).

Выкупной платеж – не более 1 000= рублей.

Срок поставки товара: Лизингодатель обязан приобрести у Поставщика Предмет лизинга в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.

Лизингодатель обязуется передать в полном объёме предмет лизинга Лизингополучателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Лизингодателем предмета лизинга от Продавца по адресу, указанному Лизингополучателем.

Место поставки товара:   г. Самара, ул.Г.С.Аксакова 13, будние дни с 09:00 до 16:00.

Требования  к  условиям поставки товара, гарантийные обязательства: Лизингодатель за счет собственных и/или привлеченных денежных средств приобретает в собственность и предоставляет Лизингополучателю в финансовую аренду (лизинг) в качестве Предмета лизинга транспортное средство в количестве одной единицы (далее по тексту - Предмет лизинга) за плату, с условием передачи в собственность Лизингополучателя всех единиц Предмета лизинга после выплаты в полном объеме лизинговых и иных платежей, установленных Договором, а Лизингополучатель обязуется полностью и своевременно уплачивать Лизингодателю лизинговые платежи в течение срока лизинга, согласно Графику платежей. Выбор Продавца осуществляется Лизингодателем.

Предмет лизинга, переданный Лизингополучателю, учитывается на балансе Лизингодателя в течение срока действия договора.

Лизингодатель производит страхование транспортного средства на условиях полное КАСКО на весь срок лизинга.

Регистрация Предмета лизинга в органах ГИБДД осуществляется Лизингополучателем на имя Лизингополучателя. Лизингополучатель обеспечивает проведение государственного технического осмотра Предмета лизинга за свой счет.

Требования  к  сроку предоставления гарантий качества Товара:

Гарантии качества Товара предоставляются заводом-изготовителем Товара.

Требования  к  гарантийным обязательствам:

Срок и объем гарантийных  обязательств  производителя устанавливается в соответствии с техническими условиями предприятия-изготовителя.

Срок и объем гарантийных обязательств поставщика не менее соответственно срока и объема гарантийных обязательств  производителя.

Срок гарантии предусматривается заводом изготовителем и составляет не менее 36 месяцев или 200 000 км, что наступит ранее.

Гарантийный срок исчисляется с даты  подписания Сторонами акта приема-передачи Предмета лизинга.

Гарантия распространяется на продукцию в целом, включая составные части и комплектующие изделия.

Гарантийное обслуживание и техническое обслуживание, в рамках срока гарантийных обязательств, должно осуществляться в региональных сервисных центрах. При необходимости предъявления документов для прохождения гарантийного обслуживания (ремонта) поставляемого Предмета лизинга, данные документы должны присутствовать в комплекте поставки Предмета лизинга и должны быть заполнены (подпись и печать Поставщика, дата).

Перед передачей Лизингополучателю автомобиля, Поставщик должен осуществить его предпродажную подготовку в соответствии с действующими нормами завода-изготовителя.

Правила приемки Предмета лизинга:

Предмет лизинга проходит входной контроль, осуществляемый представителями Лизингополучателя и Лизингодателя при получении Предмета лизинга на месте поставки.

При приемке Предмета лизинга осуществляется:

-проверка комплектности;

-проверка соответствия маркировки, документации и технических характеристик Предмета лизинга  требованиям Технического задания;

-проверка работоспособности всех узлов и агрегатов;

-проверка соответствия данных ПСМ (техники) номерам шасси, двигателя, кузова

Одновременно с передачей Лизингодатель обязан передать Лизингополучателю к автомобилю (предмету лизинга):

1) принадлежности,  поставляемые заводом-изготовителем согласно комплектовочной ведомости;

2)  2 (два) ключа зажигания;

3)  следующие документы:

- ПТС в оригинале или выписку из ЭПТС;

- руководство по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- комплектовочная ведомость;

- сервисную книжку с гарантийным талоном;

- другую необходимую техническую документацию завода изготовителя;

- адрес и телефон сервисного центра;

- акт приема-передачи;

- пакет документов, предусмотренных для регистрации автомобиля в органах ГИБДД МВД России.

Сроки (периоды) оказания услуг:

Срок лизинга начинается со дня передачи Предмета лизинга во владение и пользование Лизингополучателю по Договору лизинга и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором графиком лизинговых платежей установлен последний лизинговый платеж по Договору лизинга.

Требования по передаче Лизингополучателю технических и иных документов по завершению и сдаче услуг: по завершению оказания услуг все официальные документы (или их заверенные копии), составленные в связи с оказанием услуг (уведомления, справки, акты и т.п.) должны быть переданы Лизингополучателю.

Подготовил:  Овчинников С.А.

Механик 1 категории