ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по установке вертикальных металлических кабельных лотков «коробов» и укладка кабелей, проводов в вертикальные металлические кабельные лотки «короба» в здании Поликлиники №1 на станции Самара, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Агибалова 12

- Цели и назначение работ

Основной целью работ по установке вертикальных металлических кабельных лотков «коробов» и укладка кабелей, проводов в вертикальные металлические кабельные лотки «короба» в здании Поликлиники №1 на станции Самара, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Агибалова 12 является обеспечение пожарной безопасности, электробезопасности и безопасной эксплуатации кабельной трассы. Необходимо соблюдать требования правил устройств электроустановок (ПУЭ) п.п.2.1.10, 2.1.11, 2.1.16, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.29, 2.1.36, 2.1.57, 2.1.58, 2.1.59, 2.1.60, 2.1.61. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.2.4. СНиП 3.05.06 - 85.

- Наименование и адреса объектов

Выполнение работ по установке вертикальных металлических кабельных лотков «коробов» и укладка кабелей, проводов в вертикальные металлические кабельные лотки «короба» в здании Поликлиники №1 на станции Самара, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Агибалова 12.

- Срок выполнения работ

В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

- Вид и название работ

Характеристики здания:

| Назначение здания | Нежилое здание |
| --- | --- |
| Количество этажей В том числе подземных | 4 1 |
| Материал наружных стен здания | Кирпичные |
| Перегородки-перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные | Железобетонные |
| Высота потолков | 1-й этаж – 4,25м 2-й этаж – 3,95м 3-й этаж – 4,4м |

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж встроенных перегородок-ниш из дерева (ДСП) закрывающие стояковые кабели и провода на этажах. | м2 | 14 |
|  | Сверление сквозное в кирпичной стене до 400 мм. | шт. | 2 |
|  | Монтаж вертикального металлического кабельного лотка на кирпичной стене шириной до 400 мм. | п.м. | 12 |
|  | Сверление отверстий на кирпичной стене диаметром до 20мм под установку вертикальных металлических лотков. | шт. | 30 |
|  | Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром до 20мм под установку вертикальных металлических лотков на высоте выше 3 м. | шт. | 9 |
|  | Монтаж кронштейна для лотка до 400 мм с креплением к кирпичной стене. | шт. | 4 |
|  | Монтаж, укладка кабелей в металлические кабельные лотки вертикальным способом. 1 этаж. Силовой кабель: 120 мм2 70 мм2 50 мм2 Слаботочный кабель: Телефонный кабель: 2 этаж. Силовой кабель: 120 мм2 70 мм2 50 мм2 Слаботочный кабель: Телефонный кабель: 3 этаж. Силовой кабель: 120 мм2 Слаботочный кабель: | шт. | 2 1 3 25 1 2 1 3 25 1 2 25 |
|  | Распределение кабелей и проводов на силовые и слаботочные. 1 этаж. Силовой кабель Слаботочный кабель Телефонный кабель 2 этаж. Силовой кабель Слаботочный кабель Телефонный кабель 3 этаж. Силовой кабель Слаботочный кабель | шт. | 6 25 1 6 25 1 2 25 |
|  | Монтаж перегородок и крышек для вертикальных металлических кабельных лотков шириной до 400мм. | шт. | 5 |
|  | Монтаж поворотов лотка. | шт. | 2 |
|  | Монтаж углов и тройников для металлических кабельных лотков. | шт. | 2 |
|  | Крепление кабеля к металлическим кабельным лоткам вертикальным способом. |  |  |
|  | Сверление проходных отверстий в междуэтажных железобетонных перекрытиях под стояковые силовые и слаботочные кабели. | шт. | 6 |
|  | Коэффициент за сложность в стесненных условиях, работы на высоте более 3-х метров - %. | % |  |
|  | Убора мусора в мешки. | - | - |
|  | Работы не вошедшие в данный перечень – руб/1 человеко/час. | руб/1 человеко/час |  |
|  | Монтаж видимой РЕ связи (защитное заземление) между металлическими лотками и с контуром заземления здания (желто-зеленый многожильный гибкий проводник сечением не менее 4мм.кв.). | шт. | 20 |

- Требования к качеству выполнения работ

Выполнение работ по установке вертикальных металлических кабельных лотков «коробов» и укладке кабелей, проводов в вертикальные металлические кабельные лотки «короба»      проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов.

- Требования к безопасности выполняемых работ

Все работы по установке вертикальных металлических кабельных лотков «коробов» и укладке кабелей, проводов в вертикальные металлические кабельные лотки «короба»должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Составил:

Инженер                                                                            В. С. Милушкин

Согласовано:

Начальник АХО                                                                А. Б. Кузьмин