ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по предотвращению выхода из строя  Томографа магнитно-резонансного MAGNETOM ESSENZA , серийный номер 49352, инвентарный номер 7454816, установленного в ЧУЗ «КБ «РЖД- Медицина» г. Самара» по адресу:  г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13

1. Общие сведения

1.1 Заказчик:   	ЧУЗ «КБ «РЖД- Медицина» города Самара»

1.2 Адрес выполнения услуг: г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13

1.3. Виды услуг:

1. Услуги по предотвращению «отеплевания» криостата МРТ;

Цели оказания услуг:

- Недопущение потерь жидкого гелия и дальнейшего «отепливания» криостата МРТ Siemens Essenza, путем восстановления работоспособности чиллера охлаждения гелиевого компрессора, гелиевых линий, дозаправке криостата МРТ.

2. Требования к документам.

Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком.

3. Список услуг и их характеристики:

- проведение диагностики неисправности;

-устранение причин неисправности – восстановление работоспособности аппарата;

- пусконаладочные работы

- сдача оборудования в эксплуатацию;

1.4. Используемые материалы:

- гелий жидкий – 750 литров;

- гелий газообразный – 40 литров.

1.5. Результат оказания услуг: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

1.6. Подготовка и оказание услуг должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при оказания услуг.

1.7. Гарантийный срок – 3 месяца;

1.8. Порядок контроля и приемки оказания услуг:

Контроль за качеством и сроками выполнения оказания услуг производится представителем Заказчика. После оказания услуг Заказчик и Исполнитель составляют Акт приемки оказания услуг.

Составил:

Ведущий инженер 						Н.А.Боброва

Согласовано:

Заместитель директора по АХВ 				С.Н.Иванкин

- .