Техническое задание

Поставка и установка блока СКЗИ для тахографа, установка систем мониторинга ГЛОНАСС и  ввод их в эксплуатацию.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Заказчик, адрес | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»г.Самара» , 443041, г.Самара, ул.Агибалова, д. 12 |
| 1.2 | Подразделение заказчика, адрес | Административно-хозяйственное подразделение, гараж, г.Самара, ул. Г.И.Аксакова, д.13, стр.2 |
| 1.3 | Наименование основного средства | Транспортное средство марки Газель Некст А62R32, категории D1 |
| 1.4 | Объект | новый блок СКЗИ для тахографа |
| 1.5 | Краткое описание объемов работ | Блок СКЗИ для тахографа-1шт Активация блока СКЗИ- 1 шт. Установка тахографа-1 шт. Калибровка тахографа – 1 шт. Установка систем мониторинга ГЛОНАСС – 4 шт. |
| 1.6 | Поставка материалов | Материалы исполнителя: по монтажу и оборудованию блока СКЗИ для тахографа. Поставка исполнителя. |
| 1.7 | Срок выполнения работ | С момента подписания договора не более 10 рабочих дней. |
| 1.8 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации блока СКЗИ для тахографа – не менее12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не менее гарантийных обязательств завода изготовителяблока СКЗИ для тахографа. Гарантийный срок сервисных работ – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| 1.9 | Формы и сроки гарантийного обслуживания | Бесплатное гарантийное обслуживание заключается, в замене вышедших из строя элементов комплекта тахографического оборудования в течение всего срока гарантии. |
| 2. Основные требования |
| 2.1 | Основные технические требования | В соответствии с Приказом Минтранса России от 13.02.2013 N 36 (ред. от 28.01.2016) "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27574) Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказ Министерства транспорта РФ от 20 февраля 2017 года № 55 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта РФ от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами»; |
| 2.2 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работ | В соответствии с Правилами предоставления услуг по Техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 N 290. |
| 2.3 | Порядок приемки работ | Сдача - приемка оказанных Услуг оформляется актом об оказании услуг. В течение 5 рабочих дней с момента завершения оказанных Услуг, но не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта, Исполнитель выставляет Заказчику счет - фактуру |
| 2.4 | Штрафные санкции | В случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1/365 ключевой ставки Банка России на дату не соблюдения сроков от общей суммы вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости Услуг. |
| 3.Требования к участникам |
| 3.1 | Требования к исполнителю работ | Наличие действующей лицензии, сертификаты на устанавливаемое оборудование. Выполение работ по письменной заявке Заказчика в течении 48 часов. |
| 3.2 | Условия допуска к выполнению работ | Регистрация мастерской в перечне сведений о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов . |