# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку технологического оборудования, в здании пищеблока расположенного по адресу: г. Самара ул. Г.С. Аксакова, д.13, литера 4. (пищеблок)

Необходимо выполнить следующие виды работ по поставке и установке:

| № п/п | Наименование технологического оборудования и работ по поставке и установке | Требования к техническим характеристикам и потребительским свойствам, которым должно соответствовать поставляемое оборудование | Единица измерения | Количество | Макс. ст-ть за ед.изделия (руб.) | Макс. ст-ть товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина картофелеочистительная | Загрузка 10 кг Производительность 300 кг/ч Требуется подключение к воде Управление механическое Скорость вращения 1500 об/мин. Напряжение 380 В Мощность 0.75 кВт Материал корпуса нерж. сталь Ширина 650 мм Глубина 450 мм Высота 870 мм Вес (без упаковки) 47 кг | шт | 1 | 50 097,60 | 50 097,60 |
| 2 | Машина овощерезательная | Производительность при нарезке сырого картофеля кружочками(ломтиками) толщиной 10 мм, кг/ч, не менее: 350 Количество видов нарезки: 8 Мощность установленного двигателя, кВт: 0.55 Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более: 0,82 Питающая электросеть: - род тока: трехфазный переменный - номинальное напряжение, В: 380 - частота тока, Гц: 50 Габаритные размеры, мм: 490х280х720 Вес, кг: 29.3 | шт | 1 | 54 616,60 | 54 616,60 |
| 3 | Котел пищеварочный | Подключение 380 В Формат стационарный Объем 160 л Диаметр котла 652 мм Температурный режим 100 °C Количество ТЭНов 6 шт. Мощность 18 кВт Ширина 841 мм Глубина 1015 мм Высота от 860 до 1030 мм Вес (без упаковки) 127 кг | шт | 1 | 174 891,20 | 174 891,20 |
| 4 | Ларь морозильный | Тип морозильный Температурный режим от -12 до -25 °С Объем 310 л Крышка глухая Количество корзин в комплекте 1 Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.181 кВт/ч Ширина 1000 мм Глубина 600 мм Высота 840 мм Вес (без упаковки) 53 кг Вес (с упаковкой) 62 кг | шт | 1 | 28 191,20 | 28 191,20 |
| 5 | Плита электрическая | Установка напольная Количество конфорок 4 Размер конфорок 295x417 мм Конфорка чугунная Напряжение 380 В Ширина 1050 мм Глубина 850 мм Высота 860 мм Вес (без упаковки) 120 кг | шт | 2 | 54 519,80 | 109 039,60 |
| 6 | Шкаф пекарский | Подключение 380 В Количество камер (подов) 3 Вместимость (уровней) 3 Количество уровней в одной камере 1 Размеры камеры 1000x800x180 мм Формат емкостей хлебная форма №7 Температурный режим от 20 до 270 °С Время разогрева 40 мин. Ширина 1300 мм Глубина 1080 мм Высота 1660 мм Вес (без упаковки) 410 кг | шт | 1 | 153 785,20 | 153 785,20 |
| 7 | Шкаф холодильный | Температурный режим от -5 до +5 °C Объем 1000 л Охлаждение динамическое Исполнение двери глухая Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.43 кВт/ч Ширина 1402 мм Глубина 695 мм Высота 2028 мм Вес (без упаковки) 155 кг Вес (с упаковкой) 184 кг | шт | 1 | 96 536,00 | 96 536,00 |
| 8 | Шкаф жарочный | Подключение 380 В Количество камер (подов) 3 Вместимость (уровней) 12 Количество уровней в одной камере 4 Размеры камеры 538x535x290 мм Формат емкостей противни 530х470 мм Температурный режим от 20 до 270 °С Время разогрева 30 мин. Ширина 840 мм Глубина 900 мм Высота 1500 мм Вес (без упаковки) 190 кг | шт | 1 | 99 584,20 | 99 584,20 |
| 9 | Мясорубка | Производительность 600 кг/ч При повторном измельчении 200 кг/ч Частота вращения шнека 250 об/мин. Набор ножей и решеток полный унгер Напряжение 380 В Мощность 2.71 кВт Ширина 450 мм Глубина 765 мм Высота 576 мм Вес (без упаковки) 56 кг | шт | 1 | 57 697,60 | 57 697,60 |
| 10 | Сковорода электрическая | Подключение 380 В Опрокидывание ручное Площадь пода чаши 0.47 м2 Объем чаши 70 л Температурный режим от 20 до 270 °С Ширина 840 мм Глубина 1045 мм Высота 940 мм Вес (без упаковки) 128 кг | шт | 1 | 122 954,00 | 122 954,00 |

Требования к оборудованию и качеству выполняемых работ:

Оборудование для пищеблока должно быть новым, не бывшим в употреблении, в промышленной упаковке без видимых признаков повреждения. Сроки поставки товара –14 календарных дней с момента перечисления аванса. В стоимость включена, установка и доставка до здания пищеблока, монтаж, сборка, подключение, запуск оборудования в эксплуатацию, в том числе удаление пленки и прочие работы, проведение инструктажа.

Другие условия:

- Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, изделий и применяемого инструмента до даты подписания акта сдачи-приемки.

- При нанесении материального ущерба учреждению Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.

- Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика в эксплуатации.