ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматический анализатор СОЭ

| № п/п | Общие характеристики системы | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р | Наличие/ Справка о том, что Оборудование не подлежит сертификации |
| 1.3 | Применение | в клинико-диагностических лабораториях любого профиля |
| 1.4 | Метод анализа | определение оптическим методом, соответствующему методу Вестергрена |
| 1.5 | Документация | Паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации |
| 1.6 | Гарантия (с даты ввода в эксплуатацию) | Не менее 12 месяцев |
| 2 | Технические требования: |  |
| 2.1 | Минимальный объем пробы, мл | 1,5 |
| 2.2 | Использование пробирок от автоматического гематологического анализатора | Возможность |
| 2.3 | Штатив для загрузки проб | 132 пробы крови одновременно |
| 2.4 | Блок анализа проб | 89 позиций для пробирок |
| 2.5 | Шаг продвижения, с | 18 |
| 2.6 | Блок ввода проб | 10+10 штативов для пробирок соответствующего гематологического анализатора |
| 2.7 | Производительность | до 200 тестов в час |
| 2.8 | Время измерения | первый результат через 24 мин, каждый последующий через 18 с |
| 2.9 | Оптический блок | 2 пары опто-электронных элементов (фотодиоды и аналоговые датчики) |
| 2.10 | Встроенный блок автоматического перемешивания проб на 5 позиций | Наличие |
| 2.11 | Корректировка результатов | система температурной коррекции по номограмме Manley |
| 2.12 | Встроенный компьютер | Наличие |
| 2.13 | Микропроцессор Intel XScale PXA 255 | Наличие |
| 2.14 | Память | не менее 64 Мб |
| 2.15 | Интерфейсы 2 х RS232С, 2 х USB Host, 1 х USB Client, 1 слот для CF. | Наличие |
| 2.16 | Дисплей цветной сенсорный ЖК (TFT) | 800х600 пикселей |
| 2.17 | Встроенный принтер | термопринтер, печать на бумаге шириной 58мм, 36 знаков в строке, скорость 20 мм/с |
| 2.18 | Встроенный считыватель штрих-кодов для идентификации проб | Наличие |
| 2.19 | Внешний считыватель штрих-кодов (в комплекте) | Наличие |
| 2.20 | Отслеживание измеренных проб | Наличие |
| 2.21 | Контроль качества | контрольная кровь с двумя уровнями СОЭ |
| 2.22 | Питание | 90-264 В (50/60 Гц) |
| 2.23 | Потребляемая мощность | не более 240 Вт |
| 2.24 | Предохранители | 2 х 1 A тип Т (5 х 20 мм) |
| 2.25 | Габариты, мм | не более 650 x 680 x 690 |
| 2.26 | Вес, кг | не более 70 |
| 2.27 | Класс безопасности | I |
| 2.28 | Стандарты безопасности | EN61010-1, EMC EN61326-1 |
| 2.29 | Категория установки | II |
| 3 | Условия окружающей среды |  |
| 3.1 | При работе, °С | 15-35 |
| 3.2 | При хранении, °С | 5-45 |
| 3.3 | Относительная влажность, % | 20-80 |
| 4 | Принадлежности |  |
| 4.1 | Руководство пользователя (на бумаге и на CD) | Наличие |
| 4.2 | Руководство для программирования | Наличие |
| 4.3 | Штатив для пробирок соответствующего гематологического анализатора | Наличие |
| 4.4 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 4.5 | Считыватель штрих-кода | Наличие |
| 4.6 | 2 штатива проб | Наличие |
| 4.7 | 2 подставки для входного штатива | Наличие |
| 4.8 | 2 рукоятки для подъема штативов | Наличие |
| 4.9 | 2 ключа-микропереключателя | Наличие |
| 4.10 | 2 предохранителя | Наличие |
| 4.11 | Сетевой кабель | Наличие |
| 5 | Данные о техническом обслуживании: |  |
| 5.1 | Техническое обслуживание | Наличие |
| 6 | Поверка | Не включен в перечень средств измерения, первичная поверка не требуется |
| 7 | Лицензия ЛИС АЛИСА | Наличие |
|  | Лицензионное соглашение с правообладателем ПО | Наличие |