.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На  разработку проектной  документации по размещению компьютерного  томографа SOMATOM Emotion 16 (Siemens), зав № 69506, 2008 г.в., инв № 7455609 в существующем кабинете КТ  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу:  по адресу: г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 13

| № п/п | Наименование | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» |
| 2. | Проектная организация |  |
| 3. | Местонахождение объекта | г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 13, каб. 64 |
| 4. | Марка ранее размещенного КТ | Компьютерный томограф Toshiba Aquilion4 |
| 5. | Марканового КТ | Компьютерный томограф SOMATOM Emotion 16 (Siemens) |
| 6. | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | Архитектурно-строительные планировки здания. Технические требования по подготовке помещения для установки оборудования, разработанные фирмой поставщиком или заводом изготовителем оборудования. Предоставить по требованию Проектной организации схемы существующих инженерных сетей и коммуникаций. Предоставить точки подключения к существующим сетям инженерного обеспечения. |
| 7. | Общая площадь проектируемой группы помещений | Площадь существующих помещений кабинета КТ составляет: 34,8м2 |
| 9. | Требования к составу и объему выполняемого проекта | 1.Выполнить работы по осмотру помещения. 2. Разработать рабочую документацию для кабинета КТ в следующем составе: 2.1. «Общая пояснительная записка». 2.2 «Технологические решения с расчетом радиационной защиты помещений». 3. Проект выдать оформленным в установленном порядке, в 3х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронной версии на CD-диске. 4. Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом сложившейся инженерной инфраструктуры в данном месте проектирования. 5. Проект согласовать в Рентгенорадиологическом отделении ГБУЗ «СОКБ им. В. Д. Середавина»; 6. Получить положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» на проектную документацию. |
| 10. | Основные требования к объемно-планировочным и архитектурным решениям | Площади существующих помещений кабинета КТ и планировочное решение не изменять. Состав помещений кабинета КТ : -процедурная ; -комната управления; Планировочные решения по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации. |
| 11. | Основные требования к технологическому оборудованию | Размещение оборудования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03, а также должно быть выполнено с учетом чертежей и требованиям по подготовки помещения разработанных фирмой Поставщиком или заводом изготовителем оборудования. |
| 12. | Основные требования к внутреннему инженерному оборудованию | Выполнить расчеты радиационной защиты процедурной кабинета КТ согласно действующих норм. В разделе «Технологические решение» предусмотреть дополнительное оборудование согласно требований действующих норм. |
| 13. | Прочие требования | Отработка всех замечаний Проектной организацией осуществляется за свой счет без дополнительного финансирования. Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и соответствия Российским стандартам. Проектные решения согласовать с Заказчиком. |
| 14. | Срок окончания проектных работ | -Разработка проектной документации - не более 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами. -Срок получения положительного экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» 60 (шестьдесят) календарных дней (в соответствии с действующим регламентом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»); не входят в сроки выполнения проектных работ. Общий срок работ: 80(восемьдесят) календарных дней |