##### Техническое задание на выполнение диагностики и ремонта неисправностей

1. Цели выполнения работ:

Диагностика неисправности и ремонт видеогастроскопа Pentax EG-290Kp, инвентарный номер 7455180, серийный номер G125277, г.в. 2013., находящегося в эксплуатации по адресу: г. Самара, ул. Агибалова,12, кабинет 49/50.

2. Требования к исполнителю:

- наличие лицензии на монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание и контроль технического состояния медицинской техники.

3. Срок выполнения работ:

Работы выполнить в течение 30 рабочих дней после подписания договора с предоставлением акта на выполненные работы.

4. Ремонт оборудование на территории исполнителя:

4.  Гарантийный срок: не менее трех месяцев.

5. Список выполняемых работ и их характеристики:

- Разборка видеогастроскопа;

- Чистка, смазка, замена уплотнительных колец;

- замена запчастей; сборка эндоскопа;

- выставление рабочих углов;-

- устранению люфтов;

- проверка герметичности;

- проверка работоспособности

6. Замена узлов и составных частей видеогастроскопа:

| Канал «вода/воздух» | 1 | 27 118,83 |
| --- | --- | --- |
| Инструментальный канал | 1 | 34 890,32 |
| Оболочка дистальной части | 1 | 13 967,34 |
| Сегментальная часть в сборе с тросами управления дистальной частью | 1 | 124 463,38 |
| Расходные материалы | 1 компл. | 4 022,00 |
| Работы |  | 73 979,00 |

7. Транспортировка оборудования после ремонта до места эксплуатации за счет исполнителя.

8. Результаты работ: Оборудование с восстановленной работоспособностью введено в дальнейшую эксплуатацию.