ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных кранов

1. Наименование услуг:

Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных кранов

для нужд     ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара"

2. Место оказания услуг:

г. Самара, улица Ново-Садовая 222Б

г. Самара, улица Агибалова, 12

г. Самара,  улица  Г.С. Аксакова,13

г. Сызрань, улица Октябрьская, 3

г. Кинель, улица  Советская, 11

| Объёмы, виды работ. г. Самара, Г.С. Аксакова д.13 Вид работ Ед. изм. | Количество Периодичность Проверка крана шт 47 2 раза в год Испытание крана шт 47 2 раза в год Перекатка рукава шт 47 2 раза в год г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222Б строение 1. Вид работ Ед. изм. Кол-во Периодичность Проверка крана шт 37 2 раза в год Испытание крана шт 37 2 раза в год Перекатка рукава шт 37 2 раза в год г. Самара, ул. Агибалова, д. 12 Вид работ Ед. изм. Кол-во Периодичность Проверка крана шт 25 2 раза в год Испытание крана шт 25 2 раза в год Перекатка рукава шт 25 2 раза в год г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3 Вид работ Ед. изм. Кол-во Периодичность Проверка крана шт 19 2 раза в год Испытание крана шт 19 2 раза в год Перекатка рукава шт 19 2 раза в год г. Кинель, ул. Советская, д. 11 Вид работ Ед. изм. Кол-во Периодичность Проверка крана шт 12 2 раза в год Испытание крана шт 12 2 раза в год Перекатка рукава шт 12 2 раза в год Работы должны проводиться в соответствии с: -Федеральным законом от 22.07.2008 « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» - Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180 «СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы пожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» -Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983№ 4882, ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» - Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 г. № 52-ст, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» - Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.10.1985 г. № 189, СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения». -Нормами пожарной безопасности 154- 2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; нормы пожарной безопасности 152-2000 « Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г.) |
| --- | --- |

Сроки оказания услуг:  Октябрь, Апрель.

Место оказания услуг: по адресу Заказчика.

Требования к Исполнителю: Исполнитель должен  иметь действующую лицензию Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным видом деятельности монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения (Постановление  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225).

-Наличие персонала, имеющего квалификацию, соответствующую виду оказываемых услуг.