Техническое задание

На поставку стеллажей в поликлинику №1 по адресу г. Самара ул. Агибалова, д. 12

Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Самара

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара. | Кол-во, шт. | Цена за единицу руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стеллаж металлический размер, мм 3100х1000х300 | Стеллаж металлический усиленный должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных металлических стоек и горизонтальных металлических полок. Способ крепления полок к стойкам должен быть – болтовое соединение. Габаритные размеры : высота 3100 мм, длина 1000 мм, ширина 300 мм. Стеллаж должен быть окрашен гладким полимерным порошковым покрытием, цвет серый или темно-серый. Каждый стеллаж должен комплектоваться: стойка 3100 мм – 4 штуки, полка 1000х300 мм – 8 штук, Стойка металлического стеллажа представляет собой сложный, фигурный холодно-катанный профиль «Г»-образной формы. Размер профиля металлической стойки 37 мм х 37 мм. Профиль металлической стойки имеет 9 изгибов жесткости. Дополнительную жесткость, увеличение нагрузочных характеристик, а также травмобезопасность эксплуатации металлической стойки обеспечивают завальцованные продольные края. Стойки изготовлены из качественной холоднокатаной стали марки 08 ПС толщиной 1,5 мм. Металлическая стойка стеллажа имеет 2 ряда перфорации, в виде отверстий диаметром 7 мм и шагом 25 мм, по всей высоте, что должно позволить устанавливать горизонтальные полки на любой высоте и в любом количестве. Каждая стойка комплектуется 1 пластиковым подпятником. Полки металлического стеллажа должны быть изготовлены из качественной холоднокатаной стали марки 08 ПС, толщиной 0,6 мм. Металлическая полка стеллажа должна быть цельногнутой иметь коробчатую конструкцию и замкнутый контур (полка имеет 4 полностью закрытых угла). Высота профиля полки стеллажа 35 мм. (боковых и торцевых ребер жесткости) На боковых и торцевых поверхностях полки расположены по 4 овальных отверстия, размером 7х12 мм, для болтового крепления полки к стойкам стеллажа. Дополнительную жесткость полке стеллажа обеспечивают завальцованные края, увеличивающие толщину поперечного загиба вдвое. Для увеличения прочностных характеристик, каждая полка усилена продольным центральным ребром жесткости. Максимально допустимая нагрузка на полку 180 кг. Металлические полки полностью травмобезопасны, все доступные потребителю лицевые кромки имеют защитную окантовку, в виде завальцованного края. Стеллажи должны крепиться к стене с помощью анкерных болтов и установка межрядных стяжек для устойчивости стеллажей - обязательно. | 18 | 10770,00 | 193860,00 |
| 2. | Стеллаж металлический размер, мм 3100х700х300 | Стеллаж металлический усиленный должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных металлических стоек и горизонтальных металлических полок. Способ крепления полок к стойкам должен быть – болтовое соединение. Габаритные размеры : высота 3100 мм, длина 700 мм, ширина 300 мм. Стеллаж должен быть окрашен гладким полимерным порошковым покрытием, цвет серый или темно-серый. Каждый стеллаж должен комплектоваться: стойка 3100 мм – 4 штуки, полка 700х300 мм – 8 штук, поперечная ограничительная планка 300 мм – 12 штук. Стойка металлического стеллажа представляет собой сложный, фигурный холодно-катанный профиль «Г»-образной формы. Размер профиля металлической стойки 37 мм х 37 мм. Профиль металлической стойки имеет 9 изгибов жесткости. Дополнительную жесткость, увеличение нагрузочных характеристик, а также травмобезопасность эксплуатации металлической стойки обеспечивают завальцованные продольные края. Стойки изготовлены из качественной холоднокатаной стали марки 08 ПС толщиной 1,5 мм. Металлическая стойка стеллажа имеет 2 ряда перфорации, в виде отверстий диаметром 7 мм и шагом 25 мм, по всей высоте, что должно позволить устанавливать горизонтальные полки на любой высоте и в любом количестве. Каждая стойка комплектуется 1 пластиковым подпятником. Полки металлического стеллажа должны быть изготовлены из качественной холоднокатаной стали марки 08 ПС, толщиной 0,6 мм. Металлическая полка стеллажа должна быть цельногнутой иметь коробчатую конструкцию и замкнутый контур (полка имеет 4 полностью закрытых угла). Высота профиля полки стеллажа 35 мм. (боковых и торцевых ребер жесткости) На боковых и торцевых поверхностях полки расположены по 4 овальных отверстия, размером 7х12 мм, для болтового крепления полки к стойкам стеллажа. Дополнительную жесткость полке стеллажа обеспечивают завальцованные края, увеличивающие толщину поперечного загиба вдвое. Для увеличения прочностных характеристик, каждая полка усилена продольным центральным ребром жесткости. Максимально допустимая нагрузка на полку 150 кг. Металлические полки полностью травмобезопасны, все доступные потребителю лицевые кромки имеют защитную окантовку, в виде завальцованного края. Планка изготовлена из качественной холоднокатаной стали, толщиной не менее 0,6 мм. Высота планки 35 мм. Длина поперечной ограничительной планки 300 мм. Планка должна быть укреплена вдоль края и препятствует падению складируемых предметов. Каждая планка укомплектована 2 комплектами крепежа Стеллажи должны крепиться к стене с помощью анкерных болтов и установка межрядных стяжек для устойчивости стеллажей - обязательно. | 7 | 9886,67 | 69206,69 |
| 3. | Планка ограничительная, 300мм | Планка изготовлена из качественной холоднокатанной стали, толщиной не менее 0,6мм. Высота планки 35мм.Длина ограничительной планки 300мм. Планка должна быть укреплена вдоль края и препятствует падению складируемых предметов. Каждая планка укомплектована 2 комплектами крепежа. | 84шт. | 131,67 | 11060,28 |
|  | Итого: |  |  |  | 274126,97 |

Требование к товару:

Товар должен быть новым, не бывший в употреблении, в промышленной упаковке, без видимых признаков повреждения.

Поставка товара: в течение 21 календарных дней с момента заключения договора.

Оплата товара: в течение 60 календарных дней с момента поставки.