ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Анализатор осадка мочи

| № п/п | Общие характеристики системы | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р | Наличие |
| 1.3 | Документация | Паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации |
| 1.4 | Гарантия (с даты ввода в эксплуатацию) | Не менее 12 месяцев |
| 2. | Параметры |  |
| 2.1. | Применение в клинико-диагностических лабораториях любого профиля | Соответствие |
| 2.2. | Тип прибора: анализатор осадка мочи | Соответствие |
| 2.3. | Производительность | Не менее 60 тестов в час |
| 2.4. | Технология анализа осадка мочи, основанная на автоматической микроскопии и обработке изображений: | Соответствие |
| 2.4.1. | Изображения, получаемые анализатором осадка мочи, представляют собой полноразмерные «поля зрения» | Соответствие |
| 2.4.2. | Система фиксации изображения | Наличие |
| 2.4.3. | Детектор – ССD-матрица с анализом изображения | Наличие |
| 2.4.4. | Количество изображений пробы | Не менее 15 |
| 2.4.5. | Кратность увеличение изображения равна 400-кратному увеличению на микроскопе проходящего света | Соответствие |
| 2.4.6. | Разрешение изображения | Не менее 1280×960 пикселей |
| 2.5. | Автоматически измеряемые параметры: | Не менее 15 |
| 2.5.1. | Эритроциты (RBC) | Наличие |
| 2.5.2. | Лейкоциты (WBC) | Наличие |
| 2.5.3. | Гиалиновые цилиндры (HYA) | Наличие |
| 2.5.4. | Патологические цилиндры (PAT) | Наличие |
| 2.5.5. | Эпителиальные клетки (EPI) | Наличие |
| 2.5.6. | Клетки цилиндрического эпителия (NEC) | Наличие |
| 2.5.7. | Бактерии (BAC) | Наличие |
| 2.5.8. | Дрожжевые грибки (YEA) | Наличие |
| 2.5.9. | Мочевая кислота (URI) | Наличие |
| 2.5.10. | Трифосфаты (TRI) | Наличие |
| 2.5.11. | Слизь (MUC) | Наличие |
| 2.5.12. | Сперматозоиды (SPRM) | Наличие |
| 2.5.13. | Кристаллы (CRY): | Наличие |
| 2.5.13.1. | Моногидрат оксалата кальция (CaOxm) | Наличие |
| 2.5.13.2. | Дигидрат оксалата кальция (CaOxd) | Наличие |
| 2.6. | Расходные материалы: | Не более 1 |
| 2.6.1. | Полностью прозрачные одноразовые кюветы формы параллелепипеда, изготовленные из полистирола | Соответствие |
| 2.6.1.1. | Объем пробы | Не более 200 мкл. |
| 2.6.2. | Отсутствие необходимости в других реагентах | Соответствие |
| 2.7. | Ручная загрузка проб в анализатор осадка мочи | Соответствие |
| 2.8 | Контейнер для автоматической подачи кювет в анализаторе осадка мочи | Соответствие |
| 2.8.1. | Емкость контейнера с кюветами для анализатора осадка мочи | Не менее 50 штук |
| 2.9. | Память | Не менее 5000 результатов со всеми изображениями |
| 2.10. | Интерфейсы: | Не менее 2 |
| 2.10.1. | USB тип A | Наличие |
| 2.10.2. | Ethernet | Наличие |
| 2.11. | Дисплей: | Наличие |
| 2.11.1. | Цветной | Наличие |
| 2.11.2. | Разрешение | Не менее 1280×960 точек |
| 2.12. | Компьютер, управляющий анализатором | Наличие |
| 2.13. | Представление результатов анализа осадка мочи: | Не менее 2 |
| 2.13.1. | Количество элементов в поле зрения | Наличие |
| 2.13.2. | В единицах СИ (количество элементов в мкл) | Наличие |
| 2.14. | Возможность добавления в отчет элементов в ручном режиме, которые не были распознаны автоматически | Наличие |
| 2.15. | Встроенная система центрифугирования проб в анализаторе осадка мочи: | Наличие |
| 2.15.1. | Скорость | Не менее 2000 оборотов в минуту |
| 2.15.2. | Время центрифугирования | Не менее 10 секунд |
| 2.16. | Микроскоп анализатора осадка мочи: | Наличие |
| 2.16.1. | Источник света – зеленый светодиод | Наличие |
| 2.16.2. | Глубина фокуса | Не хуже ± 5 мкм. |
| 2.17. | Объем просматриваемой мочи | Не более 160 мкл. |
| 2.18. | Контейнер для использованных кювет емкостью не менее 50 кювет | Наличие |
| 2.19. | Подключение в информационную систему | Возможность |
| 2.20. | ИБП | Не менее 1 шт. |
| 2.21. | Клавиатура | Не менее 1 шт. |
| 2.22. | Манипулятор (мышь) | Не менее 1 шт. |
| 2.23. | Принтер | Не менее 1 шт. |
| 3 | Данные о техническом обслуживании: |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание | Наличие |
| 4 | Поверка | Не включен в перечень средств измерения, первичная поверка не требуется |
| 5 | Лицензия ЛИС АЛИСА | Наличие |
|  | Лицензионное соглашение с правообладателем ПО | Наличие |